異常氣壓危害預防標準

中華民國76年5月18日內政部（76）台內勞字第 495976 號令訂定發布全文 70 條

中華民國84年10月28日行政院勞工委員會（84）台勞安三字第138657 號令修正發布全文 94 條

中華民國101年1月4日行政院勞工委員會勞安 3 字第 1000146739 號令修正發布第 2、3、6、7、10、14、16、18～21、23、25、27、28、30、34、37、39～45、46～49、51、54～56、62、64、74、78、80、86、90、94  條條文；增訂第 15-1、37-1、45-1 條條文；並自101年1月1日施行

中華民國103年6月25日勞職授字第10302006651號令修正發布第1、34、41、94條條文

第一章  總則

第  一  條    本標準依職業安全衛生法第六條第三項及第十九條第二項規定訂定之。

第  二  條    本標準所稱異常氣壓作業，種類如下：

一、高壓室內作業：指沈箱施工法或壓氣潛盾施工法及其他壓氣施工法中，於表壓力（以下簡稱壓力）超過大氣壓之作業室（以下簡稱作業室）或豎管內部實施之作業。

二、潛水作業：指使用潛水器具之水肺或水面供氣設備等，於水深超過十公尺之水中實施之作業。

第  三  條    本標準用詞，定義如下：

一、氣閘室：指對高壓室內作業之勞工於進出作業室之際，實施加、減壓之處所。

二、耐氧試驗：指對從事異常氣壓作業勞工在高壓艙以每平方公分一點八公斤（六十呎）之壓力，使其呼吸純氧三十分鐘之試驗。

第  四  條    雇主僱用勞工從事異常氣壓作業時，應依勞工健康保護規則之規定，實施勞工健康檢查及管理。

第二章  作業設備

第一節  高壓室內作業設備

第  五  條    雇主使勞工於作業室內從事高壓室內作業時，其每一勞工占有之氣積應在四立方公尺以上。

第  六  條    雇主使勞工於氣閘室接受加、減壓時，其每一勞工占有之氣積應在零點六立方公尺以上；底面積應在零點三平方公尺以上。

第  七  條    雇主對輸往沈箱之作業室或氣閘室之輸氣管，不得通過豎管；輸往作業室者，應在該管接近作業室之處設置逆止閥。

第  八  條    雇主應於空氣壓縮機與作業室或與氣閘室之間，設置空氣清淨裝置，以清淨輸往各該室之空氣。

第  九  條    雇主在作業室或氣閘室應設置專用之排氣管。雇主對氣閘室內供勞工減壓用之排氣管，其內徑在五十三公厘以下。

第  十  條    雇主將輸往作業室之輸氣調節用閥或旋塞之操作場所設於沈箱、壓氣潛盾等之外部時，應於該場所設置可表示各該室內壓力之壓力表，設於其內部時，應使各該操作勞工攜帶攜帶式壓力表；將供高壓室內作業勞工加、減壓用之輸、排氣調節用閥或旋塞之操作場所設於氣閘室外部或內部時，亦同。

前項壓力表之刻度盤，應使用單位刻度在每平方公分零點二公斤以下者。

第  十  條    雇主將輸往作業室之輸氣調節用閥或旋塞之操作場所設於沈箱、壓氣潛盾等之外部時，應於該場所設置可表示各該室內壓力之壓力表，設於其內部時，應使各該操作勞工攜帶攜帶式壓力表；將供高壓室內作業勞工加、減壓用之輸、排氣調節用閥或旋塞之操作場所設於氣閘室外部或內部時，亦同。

前項壓力表之刻度盤，應使用單位刻度在每平方公分零點二公斤以下者。

第 十一 條    雇主為防止產生自空氣壓縮機之空氣及通過其附設冷卻裝置之空氣，輸往作業室或氣閘室時，發生異常升溫，應設置能迅即告知操作該空氣壓縮機之勞工及其他有關人員之自動警報裝置。

第 十二 條    雇主應在氣閘室外設置可觀察室內之觀察孔或可掌握室內狀況之設施。

第 十三 條    雇主使勞工從事高壓室內作業時，應置備呼吸用防護具、繩索、緊急照明裝置及發生緊急狀況時可使勞工迅即避難或救出之必要用具。

第二節  潛水作業設備

第 十四 條    雇主使勞工從事潛水作業而使用水面供氣時，應對每一從事潛水作業勞工分別設置可調節供氣之儲氣槽（以下簡稱調節用氣槽）及緊急備用儲氣槽（以下簡稱備用氣槽）。但調節用氣槽符合第二項規定者，得免設備用氣槽。

前項備用氣槽，應符合下列規定：

一、槽內空氣壓力應經常維持在最深潛水深度時壓力之一點五倍以上。

二、槽之內容積應大於下列計算所得之值：

V ＝（0.03D＋4）×60／P

V ：槽之內容積（單位：公升）

D ：最深潛水深度（單位：公尺）

P ：槽內空氣壓力（單位：公斤／平方公分）

第 十五 條    雇主使勞工從事潛水作業而使用水面供氣時，應設置空氣清淨裝置及計測供氣量之流量計及壓力表。

第 十五 條之一    雇主使勞工從事潛水作業深度超過三十點五公尺（一百呎），且超過附表四之一、附表四之四、附表四之七、附表五、附表五之一、附表五之二所定免減壓潛水時間限制者，應於現場設置減壓艙。

第三章  作業管理

第一節  高壓室內作業管理

第 十六 條    雇主使勞工從事高壓室內作業時，應於每一高壓室內置高壓室內作業主管，使其從事下列事項：

一、勞工之配置及直接指揮作業。

二、檢點測定二氧化碳、一氧化碳、甲烷、硫化氫及具有危險或有害氣體濃度之儀器。

三、清點進出作業室之作業勞工。

四、與操作作業室輸氣調節用閥或旋塞之勞工密切連繫，維持作業室內之壓力於適當狀態。

五、與操作氣閘室輸、排氣調節用閥或旋塞之勞工密切連繫，使接受加、減壓之勞工所受加、減壓速率及加、減壓時間符合第十八條至第二十二條及第二十五條之規定。

六、作業室內勞工發生健康異常時，能即採取緊急措施。

第 十七 條    雇主應嚴禁與工作無關人員擅進作業室及氣閘室，並將有關禁止事項揭示於沈箱、壓氣潛盾等之外面顯明易見之處所。

第 十八 條    雇主在氣閘室對高壓室內作業實施加壓時，其加壓速率每分鐘應維持在每平方公分零點八公斤以下。

第 十九 條    雇主使勞工從事高壓室內作業時，該勞工自開始加壓至開始減壓之高壓下時間，應符合下列規定：

一、作業壓力在每平方公分四公斤以下且勞工之一日作業次數在二次以下者：

（一）初次作業時，於附表一「作業壓力欄」取該次作業壓力對照「高壓下時間欄」規定之最長時間。

（二）第二次作業時，於附表一「作業壓力欄」及「高壓下時間欄」取得最高作業壓力及初次高壓下時間對照「第二次高壓下時間欄」規定之時間。

二、作業壓力超過每平方公分四公斤或勞工之一日作業次數超過二次者：

（一）初次作業時，於附表二「作業壓力欄」取該次作業壓力對照「高壓下時間欄」規定之最長時間。

（二）第二次以後之作業時，於附表二「作業壓力欄」取最高作業壓力對照「高壓下時間欄」規定之最長時間，減去自附表三求得之修正時間；當日該作業勞工之高壓下時間之合計，超過於附表二「作業壓力欄」所取最高作業壓力對照「一日內高壓下時間欄」規定之時間者，應再減去該超過之部分。

第 二十 條    雇主使勞工於當日從事二次以上高壓室內作業時，為減少其體內氮氣殘留，應於前次減壓終了時起算，連續給與下列規定以上之時間為「中間壓減時間」，且在此時間內不得使其從事重體力作業：

一、合於前條第一款規定者，於附表一「作業壓力欄」及「高壓下時間欄」取初次之作業壓力及高壓下時間對照「中間壓減時間欄」規定之時間。

二、合於前條第二款規定者，於附表二「作業壓力欄」及「高壓下時間欄」取前次作業壓力及高壓下時間對照「中間壓減時間欄」規定之時間。

第二十一條    雇主對當日從事高壓室內作業終了之勞工，為減少其體內氮氣殘留，應於最後一次減壓終了時起算，連續給與下列規定以上之時間，為「終工壓減時間」，且在此時間內不得使其從事重體力作業：

一、合於第十九條第一款規定者，於附表一「作業壓力欄」及「高壓下時間欄」取最後一次之作業壓力及高壓下時間對照「終工壓減時間欄」規定之時間。

二、合於第十九條第二款規定者，於附表二「作業壓力欄」及「高壓下時間欄」取最後一次作業壓力及高壓下時間對照「終工壓減時間欄」規定之時間。

第二十二條    雇主對一日從事二次以上高壓室內作業之勞工，於第二次以後之作業給與之減壓時間，有關第二十條第二款及前條之高壓下時間，應依附表三加算修正時間。

第二十三條    雇主為防止二氧化碳危害高壓室內作業勞工，應在作業室及氣閘室採取換氣及其他必要措施，以抑制二氧化碳之分壓，使其不超過相當一大氣壓下之濃度為五千 ppm。

前項壓力與濃度依下列公式換算：

C ＝P1×1,000,000／P

C ：二氧化碳之濃度（單位：ppm）

P1：二氧化碳之分壓（單位：公斤／平方公分）

P ：高壓室內之絕對壓力（單位：公斤／平方公分）

ppm ：溫度在攝氏二十五度、一大氣壓條件下，每立方公尺空氣中氣狀物之立方公分數。

第二十四條    雇主為防止作業室內之危險或有害氣體危害高壓室內作業勞工，應採取換氣、測定氣體濃度及其他必要措施。

第二十五條    雇主在氣閘室為高壓室內作業實施減壓時，其減壓時間，應依下列規定：

一、減壓速率每分鐘應維持在每平方公分零點八公斤以下。合於第十九條第一款規定者，於附表一「作業壓力欄」及「高壓下時間欄」取該次作業壓力及高壓下時間對照「減壓階欄」規定之時間實施減壓；當減壓至各階壓力時，應迅即停止減壓，且其停止時間不得少於同欄規定之時間。

二、合於第十九條第二款規定者，於附表二「作業壓力欄」及「高壓下時間欄」取該次作業壓力及高壓下時間對照「減壓階欄」規定之時間實施減壓；當減壓至各階壓力時，應迅即停止減壓，且其停止時間不得少於同欄規定之時間。

三、雇主對一日從事二次以上高壓室內作業之勞工實施第二次以後作業減壓時，前項第二款或第三款之高壓下時間，依第二十二條之規定加算修正時間。

第二十六條    雇主因緊急事故必須使高壓室內作業勞工避難或救出時，在必要限度內得增加前條規定之減壓速率或縮短停止減壓時間。

雇主為前項行為時，應於勞工避難或救出後，迅即將該勞工送入再壓室或氣閘室，加壓至原高壓室內作業相等之壓力。

依前項實施加壓時，其加壓速率依第十八條之規定。

第二十七條    雇主在氣閘室為高壓室內作業實施減壓時，應採取下列必要措施：

一、氣閘室底面之照明應在二十米燭光以上。

二、氣閘室溫度在攝氏十度以下時，應供給毛毯或其他適當保暖用具。

三、減壓時間在一小時以上者，應供給椅子或其他休憩用具。

四、在事前將當次減壓時間告知該勞工。

第二十八條    雇主實施高壓室內作業時，應在氣閘室內設置壓力自動記錄表，將每一勞工在氣閘室內受減壓之狀況，併同勞工姓名、減壓日期及時間，每日作成紀錄，並保存十五年。

第二十九條    雇主實施高壓室內作業時，應設置必要之通話設備，並於氣閘室附近配置連絡員，使其擔任高壓室內作業勞工與空氣壓縮機操作勞工間之連絡及採取必要措施。

雇主應規定前項通話設備發生故障時之連絡方法，事前告知相關勞工，並揭示於勞工易見之處所。

第 三十 條    雇主實施高壓室內作業時，應依下列各款規定實施檢點，並採取必要措施：

一、每日應實施檢點者：

（一）第七條之輸氣管、第九條之排氣管及前條之通話設備。

（二）輸往作業室、氣閘室之輸氣調節用閥及旋塞。

（三）作業室、氣閘室之排氣調節用閥及旋塞。

（四）作業室、氣閘室之輸氣用空氣壓縮機之附屬冷卻裝置。

（五）第十三條之用具。

二、每週應實施檢點者：

（一）第十一條之自動警報裝置。

（二）作業室、氣閘室之輸氣用空氣壓縮機。

三、每月應實施檢點者：

（一）第十條及第三十六條之壓力表。

（二）第八條之空氣清淨裝置。

（三）設置於沈箱、壓氣潛盾等之電路。

雇主依前項規定實施檢點，其檢點、改善或採取必要措施，應作成紀錄，保存三年。

第三十一條    雇主於輸氣設備發生故障、出水或其他異常，致高壓室內作業勞工有遭受危害之虞時，應迅即使勞工自沈箱、壓氣潛盾等撤離，並採取避難等措施。

雇主於採取前項措施後，應即確認輸氣設備是否正常，沈箱等有無異常沈降或傾斜及其他必要安全事項。非確認安全前，不得使指定人員以外之其他人員進入沈箱、壓氣潛盾等。

第三十二條    雇主為沈降沈箱而抽出作業室內之空氣時，應先撤出該室內作業之勞工。

雇主於前項作業後，應即確認無出水或有害氣體及其他必要安全事項。非確認安全前，不得使指定人員以外之其他人員進入沈箱。

第三十三條    雇主於作業室內施炸後，為防止缺氧或有害氣體之危害，在確認該作業室內之空氣恢復至正常狀態前，應嚴禁任何人進入作業室。

第三十四條    雇主實施高壓室內作業前，應將超過大氣壓下可著燃之物質之燃燒危險性告知勞工，並就沈箱、壓氣潛盾等應有下列必要之設備及措施：

一、使用置有護罩之安全電燈或使用不因燈泡之破裂而著燃之電燈。

二、使用不發生火花或電弧之電路開關。

三、使用不因高溫而有引火之虞之暖氣設備。

四、嚴禁煙火，並禁止任何人攜帶火柴、打火機等產生火源之物品進入，並將有關禁止事項揭示於氣閘室外顯明易見之處所。

五、不得在作業室內從事熔接、熔斷、或使用煙火、電弧作業。

第三十五條    雇主為防止沈箱之異常沈降致危害高壓室內作業勞工，刃口下方之掘深度不得超過五十公分。

第三十六條    雇主應使高壓室內作業主管攜帶手電筒、緊急用信號設備、壓力表，及在高壓下可測定二氧化碳或其他有害氣體等濃度之測定儀器。

第二節  潛水作業管理

第三十七條    雇主實施潛水作業所僱用之勞工，應選任符合下列規定之一者擔任：

一、持有依法設立之訓練項目載有職業潛水職類之職業訓練機構，依中央主管機關公告之課程、時數、設備及師資所辦理之職業訓練結訓證書。

二、領有中央主管機關認可之潛水人員技術士證。

三、於國外接受訓練，並領有相當職業潛水之執照，經報請中央主管機關認可。

前項潛水作業，應依下列潛水作業種類及工作範圍之規定辦理：

一、空氣潛水作業：

（一）水肺空氣潛水：使用水肺空氣潛水，並具減壓艙之操作能力，其潛水作業最大深度限制為三十九點六公尺（一百三十呎）。

（二）水面供氣空氣潛水：使用水肺空氣潛水，並具水面供氣空氣潛水能力，其潛水作業最大深度限制為五十七點九公尺（一百九十呎）。

二、人工調和混合氣潛水作業，應具前款空氣潛水作業操作能力、人工調和混合氣供氣系統檢驗及潛水鐘之操作能力者，其潛水作業深度限制

如下：

（一）潛水最大作業深度限制為九十一點五公尺（三百呎）。但使用氮氧混合氣體從事潛水作業時，不得超過四十二點七公尺（一百四十呎）。

（二）潛水深度達六十七點一公尺（二百二十呎）至九十一點五公尺（三百呎）或減壓時間超過一百二十分鐘者，需使用潛水鐘。

三、飽和潛水作業：具前二款及飽和潛水系統檢驗之操作能力。

本標準中華民國一百零一年一月一日修正生效前，已領有潛水作業特殊安全衛生訓練合格證書者，可繼續從事潛水作業。

第三十七條之一    雇主使勞工從事潛水作業前，應訂定潛水作業安全衛生計畫據以實施，內容包括潛水目的、作業環境、作業編組、人員名冊與資格、器具設備、作業時間、正常程序及緊急應變處理程序等。

第三十八條    雇主使勞工從事潛水作業，作業現場應設置救援潛水員一名。該救援潛水員應於潛水作業全程穿著潛水裝備 (水面供氣之頭盔及配重帶除外) ，待命下水。

第三十九條    雇主使勞工從事潛水作業時，應置潛水作業主管，辦理下列事項：

一、確認潛水作業安全衛生計畫。

二、潛水作業安全衛生管理及現場技術指揮。

三、確認潛水人員進出工作水域時與潛水作業主管之快速連繫方法。

四、確認緊急時救起潛水人員之待命船隻、人員及後送程序。

五、確認勞工置備之工作手冊中，記載各種訓練、醫療、投保、作業經歷、緊急連絡人等紀錄。

六、於潛水作業前，實施潛水設備檢點，並就潛水人員資格、體能狀況及使用個人裝備等，實施作業檢點，相關紀錄應保存五年。

七、填具潛水日誌，記錄每位潛水人員作業情形、減壓時間及工作紀錄，資料保存十五年。

前項潛水作業主管應符合第三十七條所定之潛水作業種類及工作範圍，並經潛水作業主管教育訓練合格。

第一項第六款之設備檢點，依下列規定辦理，發現異常時，採取必要措施：

一、使用水面供氣設備者：應檢點潛水器、供氣管、信號索、安全索及壓力調節器，並於作業期間，每小時檢查風向及調整空壓機進氣口位置。

二、使用緊急用氣瓶外之水肺供氣者：應檢點潛水器及第五十二條之壓力調節器。

三、使用水肺以外之氣瓶供氣者：應檢點潛水器、供氣管、信號索、安全索及第五十二條之壓力調節器。

四、使用人工調和混合氣者：應檢點混合氣比例及氣瓶壓力，並檢測空氣中氧濃度。

第 四十 條    雇主使勞工從事潛水作業前，應備置必要之急救藥品及器材，並公告下列資料：

一、減壓艙所在地。

二、潛水病醫療機構及醫師。

三、海陸空運輸有關資訊。

四、國軍或其他急難救援單位。

第四十一條    雇主使勞工從事潛水作業，其作業場所有船隻進入或進行爆破、拖網等危害勞工作業之虞者，應安排船舶戒護，並於作業場所設置必要而顯著之警告標示及措施。

前項警告標示，應具有警告功能並包括下列項目：

一、符合規定之潛水作業警告旗誌。

二、警示燈、錨標。

第四十二條    雇主使勞工從事下列特殊危險潛水作業時，應依其作業特性，提供必要之潛水作業裝備與工具，並告知特殊危害預防事項：

一、水下爆破之潛水作業。

二、水下切割及熔接之潛水作業。

三、進出沈船、洞穴，佈設海底管線之潛水作業。

四、寒冷或高溫水域之潛水作業。

五、海域探測之潛水作業。

六、水域遭受有毒或其他污染之潛水作業。

七、夜間及低能見度水域之潛水作業。

八、高速水流或渦流之水域之潛水作業。

九、特殊海洋生物危害勞工作業安全之潛水作業。

第四十三條    雇主使勞工從事潛水作業而使用水肺或水面供氣供給空氣，正常上浮速率不得超過每分鐘九點一公尺（三十呎），勞工之潛水程序應依其潛水深度、自開始下潛至開始上浮之滯底時間、至第一減壓站時間、減壓站深度之停留時間、總上浮時間、重複潛水代號或組群等從事潛水作業，不得超過附表四、附表四之一、附表四之二之規定，並每次作成紀錄，保存五年。

第四十四條    雇主使勞工從事潛水作業而使用水肺或水面供氣方式供給空氣，勞工在水面使用氧氣減壓時，應符合下列規定：

一、於離開潛水深度十二點二公尺（四十呎）之減壓站開始，以每分鐘十二點二公尺（四十呎）速率上浮至水面、卸裝、進入減壓艙，並使用空氣以每分鐘三十點五公尺（一百呎）速率加壓至減壓艙內十五點二公尺（五十呎）深度，此正常的水面間歇總時間不得超過五分鐘。

二、依附表四之規定，參照表內之潛水深度、滯底時間、艙內氧氣呼吸單元數量（每一單元為呼吸純氧三十分鐘及呼吸空氣休息五分鐘）、總上浮時間等從事潛水作業。

前項水面間歇總時間超過五分鐘時，應依附表四之三規定辦理，並每次作成紀錄，保存五年。

第四十五條    雇主使勞工於九十一點五公尺（三百呎）以上高海拔地區從事潛水作業，應依附表四之四、附表四之五規定辦理。

雇主使勞工從事前項潛水作業後，該勞工欲離開該潛水據點至他處，其間換算海拔高程壓力差超過三百零五公尺（一千呎），應依附表四之六規定辦理，完成水面上休息，並每次作成紀錄，保存五年。

第四十五條之一    雇主使勞工從事潛水作業而使用氮氧人工調和混合氣供給氣體時，應參照附表四之七之相當空氣潛水深度，並依其減壓時程作業，其氧氣濃度不得超過百分之四十，且氧分壓不得超過一點四絕對大氣壓力。

第四十六條    雇主使勞工從事潛水作業而使用氦氧人工調和混合氣供給氣體時，勞工自開始下潛至開始上浮之滯底時間，應依附表五之規定，參照表內之潛水深度、滯底時間、至第一減壓站時間、減壓站深度之停留時間、總上浮時間等從事潛水作業，並每次作成紀錄，保存五年。

第四十七條    雇主使勞工從事潛水作業而使用人工調和混合氣供氣，勞工在水面使用氧氣減壓時，應符合下列規定：

一、於離開潛水深度十二點二公尺（四十呎）之減壓站開始，以每分鐘十二點二公尺（四十呎）速率上浮至水面、卸裝、進入減壓艙，並使用空氣以每分鐘三十點五公尺（一百呎）速率加壓至減壓艙內十五點二公尺（五十呎）深度，此正常的水面間歇總時間不得超過五分鐘。

二、依附表五之規定，參照表內之潛水深度、滯底時間、艙內氧氣呼吸單元數量（每一單元為呼吸純氧三十分鐘及呼吸空氣休息五分鐘）、總上浮時間等從事潛水作業。

前項水面間歇總時間超過五分鐘時，應依附表四之三規定辦理，並每次作成紀錄，保存五年。

第四十八條    雇主因發生緊急事故，為救出潛水作業勞工，得在必要限度內增加第四十三條至第四十七條規定之上浮速率或縮短減壓站停留時間。

雇主依前項增加上浮速率或縮短減壓站停留時間者，應於勞工救出後，採取下列措施：

一、有症狀者，立即送醫治療。

二、無症狀者，依附表四之三處置。

三、進入減壓艙再加壓時，加壓速率依潛水人員可容忍範圍為之。但不得超過每分鐘二十四點四公尺（八十呎）。

第四十九條    雇主使勞工從事飽和潛水作業時，潛水鐘往下巡潛之距離與深度限制，應符合附表五之一；往上巡潛之距離與深度限制，應符合附表五之二規定，並作成紀錄，保存五年。

第 五十 條    雇主使用水面供氣設備供氣時，應於潛水深度壓力下，對每一潛水作業勞工每分鐘供給六十公升以上。

第五十一條    雇主使用緊急用氣瓶外之水肺供氣時，應採取下列必要措施：

一、於潛水前，應告知潛水作業勞工該氣瓶現有之供氣能力。

二、設置潛水作業主管，全程掌握作業實況，以利採取必要措施。

三、單人潛水需有繩索繫著；二人共潛需隨時在互相視線可及之處。

第五十二條    雇主使用充填壓力超過每平方公分十公斤之氣瓶供氣時，應使用有二段以上減壓方式的壓力調節器。

第五十三條    雇主使勞工從事潛水作業時，應供給下潛或上浮使用之安全索，並監督勞工確實使用。

前項安全索，應依減壓站之停留深度以木標或布條作記錄。

第五十四條    雇主使勞工從事潛水作業，應依下列規定就其設備實施一次以上之檢點，有異常應採取必要措施：

一、使用水面供氣設備者：

（一）每週檢點空氣壓縮機或手動氣泵。

（二）每月檢點第十五條之空氣清淨裝置及第五十七條之深度表。

（三）每季檢點第五十七條之水中計時器。

（四）每半年檢點第十五條之流量計。

二、使用緊急用氣瓶外之水肺供氣者：

（一）每月檢點第五十七條之深度表。

（二）每季檢點第五十七條之水中計時器。

（三）每半年檢點氣瓶。

三、使用人工調和混合氣者：

（一）每週檢點空氣及人工調和混合氣之供氣設備。

（二）每月檢點空氣清淨裝置及校對深度表。

（三）每季檢點水中計時器。

（四）每半年檢點流量計。

四、每月依附表九檢點飽和潛水作業裝備。

五、充填氧氣、空氣、混合氣之水肺氣瓶、緊急備用氣瓶、高壓氣瓶每五

年應送至合格檢驗單位，以工作壓力之一點五倍實施水壓測試。

雇主依前項規定實施檢點，或改善採取必要措施時，應將其概要作成紀錄，保存五年。

第五十五條    雇主實施潛水作業所需之呼吸供氣，不得使用純氧。

前項供氣使用之氣體標準換算為一大氣壓力，應符合下列規定：

一、水氣低於六十七ppm。

二、一氧化碳低於十ppm。

三、二氧化碳低於一千ppm。

四、油霧低於每立方公尺五毫克。

第五十六條    雇主使勞工使用水面供氣設備實施潛水作業時，應至少置連絡員一名，潛水作業勞工超過一人者，每增加二人再置連絡員一名，使其從事下列事項：

一、與潛水作業勞工密切連繫，指導該勞工適當下潛或上浮。

二、與操作供氣設備之勞工密切連繫，供應潛水作業勞工所必要之空氣。

三、因供氣設備發生故障或其他異常致有危害潛水作業勞工之虞時，應立

即與該勞工連繫。

四、使用頭盔式潛水器實施潛水作業者，應確認該勞工正確著裝。

第五十七條    雇主使用水面供氣設備實施潛水作業時，應使潛水作業勞工攜帶緊急用水肺、信號索、水中計時器、深度表及潛水刀。但潛水作業勞工與連絡員得以通話裝置通話時，得免攜帶信號索。

雇主使用水肺從事潛作業時，應使潛水作業勞工攜帶水中計時器、深度表及潛水刀外，並應使其著用救生衣。

第四章  潛水設備

第五十八條    雇主使勞工從事潛水作業而使用水肺供給空氣時，應按潛水作業深度及工作環境特性，於適當處所置附表六規定之裝備，並適時定期檢查及保持清潔。

第五十九條    雇主使勞工從事潛水作業而使用水面供氣供給空氣時，應按潛水作業深度及工作環境特性，於適當處所置附表七規定之裝備，並適時定期檢查及保持清潔。

第 六十 條    雇主使勞工從事潛水作業而使用水面供氣供給人工調和混合氣時，應按潛水作業深度及工作環境特性，於適當處所置附表八規定之裝備，並適時定期檢查及保持清潔。

第六十一條    雇主使勞工從事飽和潛水作業時，應按潛水作業深度及工作環境特性，於適當之處所置附表九規定之裝備，並適時定期檢查及保持清潔。

第五章  再壓室及減壓艙

第一節  再壓室

第六十二條    雇主實施高壓室內作業時，應設再壓室或採取可隨時利用再壓室之措施。

前項再壓室應避免接近下列場所：

一、危險物、火藥類或大量易燃性物質之處置、儲存場所。

二、有出水、土砂崩塌之虞之場所。

第六十三條    雇主應嚴禁與工作無關人員進入再壓室及其操作場所，並將有關禁止事項揭示於勞工易見之處所。

第六十四條    雇主使用再壓室時，依下列規定：

一、於當日使用前，應檢點再壓室之輸氣設備、排氣設備、通話設備及警報裝置之動作狀況，認有異常時應即改善。

二、不得使用純氧加壓。

三、除進出之必要外，應關閉主室與副室間之門，且使各室內之壓力相等。

四、應持續監視加壓及減壓狀況。

五、應記錄每次之加壓及減壓狀況。

第六十五條    雇主應嚴禁任何人攜帶危險物、有著火、爆炸或因高溫而有引火之虞之物質進入再壓室，並將其有關禁止事項揭示於勞工易見之處所。

第六十六條    再壓室應設置主再壓室及副再壓室。但移動型者，不在此限。

第六十七條    再壓室之主再壓室及副再壓室之門應保持各該再壓室之氣密，且各室之壓力相等時，其門亦可易於開啟。

第六十八條    再壓室之主再壓室及副再壓室，均應設置可自外面觀察之視窗。

第六十九條    表示再壓室內壓力之壓力表，應設置於再壓室之輸氣及排氣調節用閥或旋塞之操作場所。

第 七十 條    再壓室應設專用輸氣管及排氣管，排氣管之前端應予開放。

第七十一條    再壓室之地面、內部裝飾、床台、床具及其他器具，應使用不燃性、耐燃或經耐燃處理之材料。

第七十二條    再壓室內部之暖氣設備應具有不著火或不因高溫而有引火之虞者。

第七十三條    再壓室內部不得設置開關及插座等電路連接器。

第七十四條    再壓室內部之電氣機械器具不得有產生火花、電弧或因高溫而有引火之虞者再壓室之照明器具，除前項規定外，依下列規定辦理：

一、應直接附置於再壓室頂上。

二、應具可耐再壓室之最高使用壓力。

三、應置有堅固之金屬製護罩。

第七十五條    再壓室內部之電路不得有分歧。

第七十六條    再壓室內部及外部應設置通訊及警報設備，並將使用方法揭示於勞工易見之處所。

第七十七條    再壓室內應置滅火所必要之水、砂或其他物品。但設有防火用灑水裝置、軟質水管或移動刑再壓室者，不在此限。

第二節  減壓艙

第七十八條    減壓艙應具有下列設備：

一、內、外雙向通話系統。

二、可調節式氧氣呼吸口罩。

三、內、外控制供氣及排氣系統。

四、水、砂桶等滅火器具。

五、內部照明系統。

六、視窗。

七、供氣及排氣之深度控制閥及深度表。

八、計時表。

九、安全閥。

前項減壓艙應置於潛水工作船或工作站等之安全處所。

第七十九條    雇主應嚴禁與工作無關人員進入減壓艙及操作區域，並將有關安全須知揭示於勞工易見之處所。

第 八十 條    雇主使用減壓艙時，依下列規定：

一、由具有資格之減壓艙操作員操作該減壓艙。使用減壓艙治療潛水病時，應依醫師指示為之。

二、使用前，應檢點減壓艙之供、排氣設備及第七十八條第一項裝備。

三、潛水人員進入減壓艙後，應按空氣或人工調和混和氣減壓表內規定之深度、時間及減壓艙標準操作程序執行減壓。

四、如醫療需要，使潛水人員呼吸純氧減壓時，應確定該潛水人員曾通過耐氧試驗，並於執行前通知該潛水人員。

五、從事減壓艙操作人員應持續監視減壓全程狀況，如有異常應立即作緊急處置。

六、減壓艙使用前，應事先與最近之潛水醫療單位連絡，並保持通訊，以利緊急支援。

七、應記錄每次作業之狀況。

第八十一條    雇主應嚴禁與任何人攜帶危險物、有著火、爆炸或因高溫而有引火之虞之物質進入減壓艙，並將其有關禁止事項及正確滅火程序揭示於勞工易見之處所。

第八十二條    減壓艙應設置主艙及副艙。但移動型者，不在此限。

第八十三條    減壓艙之主艙及副艙之門，應保持各該艙之氣密，且各艙內之壓力相等時，其門亦可易於開啟。

第八十四條    減壓艙之主艙及副艙，均應設置可自外面觀察之視窗。

第八十五條    表示減壓艙內壓力之壓力表，應設置於減壓艙之供氣及排氣調用閥或旋塞之操作場所。

第八十六條    減壓艙應設下列供氣系統：

一、主供氣系統：足夠供減壓艙加壓至五十公尺深度兩次，並安全上升至水面全程供氣之氣量。

二、副供氣系統：足夠供減壓艙加壓至五十公尺深度一次及安全上升之一小時供氣之氣量。

三、減壓艙內之供氣及排氣管應為專用，排氣口應確保開放。

四、呼吸用之專用空氣壓縮機及空氣過濾器。

五、呼吸用之純氧供氣瓶組及其專用調節器。

第八十七條    減壓艙之地面、內部裝飾、床台、床具及其他器具，應使用不燃性、耐燃性或經耐燃處理之材料。

第八十八條    減壓艙內部之暖氣設備應具有不著火或不因高溫而有引火之虞者。

第八十九條    減壓艙內部不得設置開關及插座等電路連接器。

第 九十 條    減壓艙內部之電氣機械器具不得有產生火花、電弧或因高溫而有引火之虞者。減壓艙之照明器具，除前項規定外，應依下列規定辦理：

一、應直接附置於減壓艙頂上。

二、應具可耐減壓艙之最高使用壓力。

三、應置有堅固之金屬製護罩。

第九十一條    減壓艙內部之電路，不得有分歧。

第九十二條    減壓艙內部及外部應設置通訊及警報設備，並將使用方法揭示於勞工易見之處所。

第九十三條    減壓艙內應置滅火所必要之水、砂或其他物品。但設有防火用灑水裝置、軟質水管或移動型減壓艙者，不在此限。

第六章  附則

第九十四條    本標準自發布日施行。

本標準中華民國一百零一年一月四日修正條文，自一百零一年一月一日施行。

本標準中華民國一百零三年六月二十五日修正條文，自一百零三年七月三日施行。

| 附表一 高壓室內作業減壓表 |
| --- |
| (1) 作 業 壓 力(kg/cm2) | (2) 高︵ 壓分 下鐘 時︶ 間 | (3) 第壓︵ 二下分 次時鐘 高間︶ | （4）減壓階（分鐘） | （5） 體壓 內力 氣係 體數 | (6) 中時︵ 間 分 壓 鐘 減間︶ | (7) 終時︵ 工 分 壓 鐘 減間︶ |
|  |  |  | 1.5 (kg/cm2) | 1.2 (kg/cm2) | 0.9 (kg/cm2) | 0.6 (kg/cm2) | 0.3 (kg/cm2) |  |  |  |
| 超過 1.0 1.2 以下 | 30以下 超過30 60以下 超過60 90以下 超過90 120以下 超過120 150以下 超過150 180以下 超過180 210以下 超過210 240以下 超過240 270以下 超過270 300以下 超過300 330以下 超過330 360以下 | 335 305 285 265 270 250 230 230 135 105 75 45 |  |  |  |  | 1 1 1 1 2 3 4 5 5 6 6 7 | 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 2.0 2.0 2.0 2.1 | 30 30 30 30 60 60 60 60 150 150 150 150 | 30 30 30 30 30 30 30 30 45 45 45 45 |
| 超過 1.2 1.4 以下 | 30以下 超過30 60以下 超過60 90以下 超過90 120以下 超過120 150以下 超過150 180以下 超過180 210以下 超過210 240以下 超過240 270以下 超過270 300以下 超過300 330以下 | 295 270 255 255 240 215 210 210 130 100 70 |  |  |  |  | 1 1 1 3 5 6 8 10 10 10 12 | 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 | 30 30 30 60 60 60 60 60 150 150 150 | 30 30 30 30 30 30 30 30 45 45 45 |
| 超過 1.4 1.6 以下 | 30以下 超過30 60以下 超過60 90以下 超過90 120以下 超過120 150以下 超過150 180以下 超過180 210以下 超過210 240以下 超過240 270以下 超過270 300以下 | 270 250 235 225 210 200 210 135 115 85 |  |  |  |  | 1 1 3 5 7 9 11 15 18 23 | 1.3 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 | 30 30 60 60 30 60 90 150 150 150 | 30 30 30 30 30 30 45 45 45 45 |
| 超過 1.6 1.8 以下 | 30以下 超過30 60以下 超過60 90以下 超過90 120以下 超過120 150以下 超過150 180以下 超過180 210以下 超過210 240以下 超過240 270以下 超過270 300以下 | 275 245 235 225 215 205 170 110 75 50 |  |  |  | 2 5 8 9 10 17 | 1 5 9 13 15 20 25 30 35 35 | 1.3 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 | 30 30 60 60 60 90 90 150 150 150 | 30 30 30 30 30 45 45 45 45 45 |
| 超過 1.8 2.0 以下 | 30以下 超過30 60以下 超過60 90以下 超過90 120以下 超過120 150以下 超過150 180以下 超過180 210以下 超過210 240以下 超過240 270以下 | 240 220 215 195 200 170 100 85 50 |  |  |  | 7 9 11 15 20 25 | 1 9 16 15 20 30 35 40 45 | 1.4 1.6 1.8 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 | 30 30 60 60 90 90 150 150 150 | 30 30 30 30 45 45 45 45 45 |
| 超過 2.0 2.2 以下 | 30以下 超過30 60以下 超過60 90以下 超過90 120以下 超過120 150以下 超過150 180以下 超過180 210以下 超過210 240以下 超過240 270以下 | 240 225 210 210 180 145 90 60 30 |  |  |  | 8 12 15 23 25 30 31 | 1 11 15 20 30 40 45 50 60 | 1.4 1.7 1.9 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 | 30 60 60 90 90 90 150 150 150 | 30 30 30 30 45 45 45 45 45 |
| 超過 2.2 2.4 以下 | 30以下 超過30 60以下 超過60 90以下 超過90 120以下 超過120 150以下 超過150 180以下 超過180 210以下 超過210 240以下 | 215 200 185 180 135 95 65 40 |  |  | 5 10 14 | 9 18 26 30 30 30 | 1 14 20 30 35 40 50 60 | 1.4 1.7 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 | 30 30 60 60 120 150 150 150 | 30 30 30 30 30 45 45 45 |
| 超過 2.4 2.6 以下 | 30以下 超過30 60以下 超過60 90以下 超過90 120以下 超過120 150以下 超過150 180以下 超過180 210以下 超過210 240以下 | 210 195 180 150 110 70 50 20 |  |  | 6 15 18 | 13 19 33 35 35 35 | 1 20 25 35 45 50 55 65 | 1.5 1.8 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 | 30 60 90 120 120 150 150 150 | 30 30 30 45 45 45 45 45 |
| 超過 2.6 2.8 以下 | 30以下 超過30 60以下 超過60 90以下 超過90 120以下 超過120 150以下 超過150 180以下 超過180 210以下 | 180 170 150 120 85 55 35 |  |  | 9 15 16 21 | 10 17 25 30 35 40 | 2 15 30 35 45 55 60 | 1.5 1.8 2.0 2.1 2.2 2.2 2.2 | 30 30 60 120 150 150 150 | 30 30 30 45 45 45 45 |
| 超過 2.8 3.0 以下 | 15以下 超過15 30以下 超過30 45以下 超過45 60以下 超過60 75以下 超過75 90以下 超過90 105以下 超過105 120以下 超過120 135以下 超過135 150以下 超過150 165以下 超過165 180以下 超過180 195以下 超過195 210以下 | 195 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 |  |  | 4 11 13 15 18 23 20 24 26 | 3 13 18 20 25 30 35 35 35 40 40 40 | 2 5 15 20 30 40 40 45 45 50 55 60 65 75 | 1.3 1.5 1.7 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 | 30 30 60 60 90 90 120 120 150 150 150 150 150 | 30 30 45 45 45 45 45 45 60 60 60 60 60 60 |
| 超過 3.0 3.2 以下 | 15以下 超過15 30以下 超過30 45以下 超過45 60以下 超過60 75以下 超過75 90以下 超過90 105以下 超過105 120以下 超過120 135以下 超過135 150以下 超過150 165以下 超過165 180以下 超過180 195以下 | 180 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 |  | 5 | 10 12 15 20 20 22 25 25 | 11 18 25 25 30 35 40 40 40 40 40 | 2 9 15 25 35 40 45 50 50 60 65 70 75 | 1.3 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 | 30 30 60 60 90 90 120 150 150 150 150 150 | 30 30 45 45 45 45 45 60 60 60 60 60 60 |
| 超過 3.2 3.4 以下 | 15以下 超過15 30以下 超過30 45以下 超過45 60以下 超過60 75以下 超過75 90以下 超過90 105以下 超過105 120以下 超過120 135以下 超過135 150以下 超過150 165以下 超過165 180以下 | 165 150 135 120 105 90 75 60 45 30 10 0 |  | 5 9 10 12 14 16 | 13 15 15 15 20 25 25 25 | 14 21 25 35 35 40 40 40 40 40 | 2 13 20 30 35 45 55 60 65 65 70 75 | 1.4 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 2.2 | 60 60 90 90 120 120 120 150 150 150 150 | 30 30 45 45 45 45 45 60 60 60 60 60 |
| 超過 3.4 3.6 以下 | 15以下 超過15 30以下 超過30 45以下 超過45 60以下 超過60 75以下 超過75 90以下 超過90 105以下 超過105 120以下 超過120 135以下 超過135 150以下 超過150 165以下 | 150 135 120 105 90 75 60 45 30 15 0 |  | 9 14 16 18 | 5 11 18 25 25 25 25 25 | 15 20 25 30 35 40 40 40 40 | 2 17 25 35 50 60 65 65 70 75 80 | 1.4 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 | 60 60 90 120 120 120 150 150 150 150 | 30 30 45 45 45 45 60 60 60 60 60 |
| 超過 3.6 3.8 以下 | 15以下 超過15 30以下 超過30 45以下 超過45 60以下 超過60 75以下 超過75 90以下 超過90 105以下 超過105 120以下 超過120 135以下 超過135 150以下 | 135 120 105 90 75 65 45 30 15 0 | 5 8 11 | 5 12 14 15 20 20 | 9 15 20 25 25 25 25 | 20 25 30 30 35 35 35 40 | 2 21 25 35 50 60 65 70 70 70 | 1.4 1.7 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.1 2.2 2.2 | 60 90 90 120 120 120 150 150 150 | 30 45 45 45 45 45 60 60 60 60 |
| 超過 3.8 4.0 以下 | 15以下 超過15 30以下 超過30 45以下 超過45 60以下 超過60 75以下 超過75 90以下 超過90 105以下 超過105 120以下 超過120 135以下 | 120 105 90 75 60 45 30 15 0 | 7 11 11 | 7 15 15 15 20 | 12 20 20 20 25 25 | 15 20 30 35 35 35 40 | 2 25 35 45 55 65 70 70 70 | 1.4 1.7 1.9 2.0 2.0 2.1 2.1 2.2 2.2 | 60 90 90 120 120 150 150 150 | 30 45 45 45 45 60 60 60 60 |

附表二 高壓室內作業減壓表

| (1) 作 業 壓 力(kg/cm2) | (2) 高︵ 壓分 下鐘 時︶ 間 | (3) 一壓︵ 日下分 內時鐘 高間︶ | （4）減壓階（分鐘） | （5） 體壓 內力 氣係 體數 | (6) 中時︵ 間 分 壓 鐘 減間︶ | (7) 終時︵ 工 分 壓 鐘 減間︶ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2.4 (kg/cm2) | 2.1 (kg/cm2) | 1.8 (kg/cm2) | 1.5 (kg/cm2) | 1.2 (kg/cm2) | 0.9 (kg/cm2) | 0.6 (kg/cm2) | 0.3 (kg/cm2) |  |  |  |
| 超過 1.0 1.2 以下 | 10以下 超過10 30以下 超過30 60以下 超過60 90以下 超過90 120以下 超過120 180以下 超過180 240以下 超過240 360以下 | 480 |  |  |  |  |  |  |  | 3 5 7 | 1.1 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.1 | 30 30 30 30 30 60 60 150 | 30 30 30 30 30 30 30 60 |
| 超過 1.2 1.4 以下 | 10以下 超過10 30以下 超過30 60以下 超過60 90以下 超過90 120以下 超過120 150以下 超過150 180以下 超過180 210以下 超過210 240以下 超過240 300以下 | 480 |  |  |  |  |  |  |  | 4 6 7 9 10 12 | 1.1 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.1 | 30 30 30 30 60 60 60 60 150 150 | 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 |
| 超過 1.4 1.6 以下 | 10以下 超過10 30以下 超過30 50以下 超過50 70以下 超過70 90以下 超過90 120以下 超過120 150以下 超過150 180以下 超過180 210以下 超過210 270以下 | 360 |  |  |  |  |  |  |  | 3 6 9 12 13 17 | 1.1 1.3 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 | 30 30 30 30 60 60 60 60 150 150 | 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 |
| 超過 1.6 1.8 以下 | 10以下 超過10 25以下 超過25 40以下 超過40 55以下 超過55 75以下 超過75 105以下 超過105 135以下 超過135 150以下 超過150 180以下 超過180 240以下 | 300 |  |  |  |  |  |  | 4 7 9 | 2 11 16 16 16 21 | 1.1 1.3 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 | 30 30 30 30 60 60 60 60 150 150 | 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 |
| 超過 1.8 2.0 以下 | 10以下 超過10 25以下 超過25 35以下 超過35 50以下 超過50 65以下 超過65 95以下 超過95 115以下 超過115 135以下 超過135 165以下 超過165 225以下 | 270 |  |  |  |  |  |  | 7 10 15 18 | 9 16 16 16 27 34 | 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.1 1.3 | 30 30 30 30 60 60 60 60 150 30 | 30 30 30 30 30 30 30 30 60 30 |
| 超過 2.0 2.2 以下 | 15以下 超過15 30以下 超過30 42以下 超過42 60以下 超過60 75以下 超過75 85以下 超過85 100以下 超過100 120以下 超過120 150以下 超過150 210以下 | 240 |  |  |  |  |  |  | 5 12 17 21 25 | 7 16 16 16 22 29 39 | 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 | 30 30 30 60 60 60 60 60 150 150 | 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 |
| 超過 2.2 2.4 以下 | 10以下 超過10 25以下 超過25 37以下 超過37 50以下 超過50 58以下 超過58 75以下 超過75 90以下 超過90 108以下 超過108 145以下 超過145 180以下 | 216 |  |  |  |  |  |  | 16 18 21 27 29 | 6 14 14 16 22 32 41 | 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 | 30 30 30 30 60 60 60 90 150 150 | 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 |
| 超過 2.4 2.6 以下 | 10以下 超過10 20以下 超過20 32以下 超過32 45以下 超過45 55以下 超過55 65以下 超過65 80以下 超過80 100以下 超過100 110以下 超過110 160以下 | 200 |  |  |  |  |  |  | 8 18 26 27 29 | 7 16 16 16 22 25 41 | 1.2 1.3 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.2 | 30 30 30 30 60 60 60 60 150 150 | 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 |
| 超過 2.6 2.8 以下 | 10以下 超過10 20以下 超過20 28以下 超過28 40以下 超過40 44以下 超過44 49以下 超過49 60以下 超過60 70以下 超過70 90以下 超過90 110以下 超過110 140以下 | 180 |  |  |  |  |  | 8 13 | 11 18 27 27 29 | 6 11 16 16 22 22 29 41 | 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 | 30 30 30 30 30 60 60 60 90 150 150 | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 60 |
| 超過 2.8 3.0 以下 | 10以下 超過10 20以下 超過20 25以下 超過25 35以下 超過35 39以下 超過39 44以下 超過44 50以下 超過50 60以下 超過60 78以下 超過78 85以下超過85 105以下 超過105 130以下 | 170 |  |  |  |  |  | 5 17 21 | 8 16 27 27 27 29 | 4 10 16 16 16 22 22 32 48 | 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 | 30 30 30 30 30 60 60 60 60 90 60 150 | 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 60 |
| 超過 3.0 3.2 以下 | 10以下 超過10 22以下 超過22 30以下 超過30 35以下 超過35 40以下 超過40 46以下 超過46 53以下 超過53 68以下 超過68 79以下超過79 100以下 超過100 120以下 | 158 |  |  |  |  |  | 7 17 21 | 9 16 27 27 27 27 | 8 14 22 22 22 22 33 48 55 | 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 2.0 2.0 2.1 2.1 | 30 30 30 30 30 60 60 60 90 150 150 | 30 30 30 30 30 45 45 45 45 60 60 |
| 超過 3.2 3.4 以下 | 10以下 超過10 19以下 超過19 27以下 超過27 31以下 超過31 36以下 超過36 41以下 超過41 48以下 超過48 60以下 超過60 73以下超過73 95以下 超過95 115以下 | 146 |  |  |  |  | 5 | 10 19 22 | 8 16 27 27 27 32 | 7 22 22 22 22 22 37 63 74 | 1.2 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 | 60 60 60 60 90 90 90 90 120 150 150 | 30 30 30 30 45 45 45 45 45 60 60 |
| 超過 3.4 3.6 以下 | 5以下 超過5 17以下 超過17 25以下 超過25 29以下 超過29 33以下 超過33 38以下 超過38 43以下 超過43 55以下 超過55 67以下 超過67 90以下 超過90 110以下 | 134 |  |  |  |  | 9 | 10 22 22 | 9 16 27 27 27 34 | 8 14 22 22 22 22 34 63 80 | 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 | 60 60 60 60 60 90 90 90 120 150 150 | 30 30 30 30 30 45 45 45 45 60 60 |
| 超過 3.6 3.8 以下 | 5以下 超過5 15以下 超過15 22以下 超過22 26以下 超過26 30以下 超過30 34以下 超過34 40以下 超過40 50以下 超過50 62以下 超過62 85以下 超過85 105以下 | 124 |  |  |  |  | 4 12 | 12 22 22 | 9 17 27 27 27 36 | 5 14 22 22 22 22 34 67 83 | 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 | 60 60 60 60 60 90 90 90 120 150 150 | 30 30 30 30 30 45 45 45 45 60 60 |
| 超過 3.8 4.0 以下 | 5以下 超過5 15以下 超過15 20以下 超過20 24以下 超過24 28以下 超過28 32以下 超過32 37以下 超過37 46以下 超過46 58以下 超過58 80以下 超過80 100以下 |  |  |  |  |  | 6 16 | 14 22 22 | 9 18 27 27 27 36 | 3 14 22 22 22 22 28 68 82 | 1.2 1.4 1.5 1.6 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 2.0 | 60 60 60 60 60 90 90 90 120 150 150 | 30 30 30 30 30 45 45 45 45 60 60 |
| 超過 4.0 4.2 以下 | 13以下 超過13 16以下 超過16 21以下 超過21 26以下 超過26 29以下 超過29 35以下 超過35 42以下 超過42 55以下 超過55 75以下 超過75 95以下 | 110 |  |  |  |  | 8 16 | 15 22 22 | 9 14 27 27 27 36 | 2 4 11 22 22 22 28 34 65 80 | 1.41.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 2.0 1.9 2.0 | 60 60 60 60 90 90 90 120 150 150 | 30 30 30 30 45 45 45 45 60 60 |
| 超過 4.2 4.5 以下 | 10以下 超過10 14以下 超過14 20以下 超過20 24以下 超過24 30以下 超過30 37以下 超過37 50以下 超過50 70以下 超過70 90以下 | 100 |  |  |  | 4 | 11 19 | 16 22 22 | 15 27 27 27 30 | 2 8 14 22 28 28 34 68 107 | 1.4 1.4 1.6 1.6 1.6 1.8 2.0 2.0 2.0 | 60 60 60 60 60 60 120 150 150 | 30 30 30 30 30 45 45 60 60 |
| 超過 4.5 5,0 以下 | 8以下 超過13 12以下 超過16 26以下 超過21 20以下 超過26 26以下 超過29 33以下 超過35 43以下 超過42 60以下 超過55 80以下 | 86 |  |  |  | 9 | 13 19 | 18 23 22 | 16 27 27 27 45 | 2 8 16 28 28 28 31 68 85 | 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 2.0 2.0 2.0 | 60 60 60 60 90 90 120 150 150 | 30 30 30 30 45 45 45 60 60 |
| 超過 5.0 5.5 以下 | 6以下 超過6 10以下 超過10 12以下 超過12 14以下 超過14 17以下 超過17 21以下 超過21 27以下 超過27 37以下 超過37 55以下 超過55 75以下 | 75 |  | 8 | 6 18 | 20 20 | 24 24 | 18 28 49 | 14 27 27 65 90 | 2 7 17 27 36 36 36 44 65 73 | 1.3 1.4 1.5 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 1.9 1.9 | 60 60 60 60 60 90 90 90 150 150 | 30 30 30 30 30 45 45 45 60 60 |
| 超過 5.5 6.0 以下 | 5以下 超過5 10以下 超過10 15以下 超過15 24以下 超過24 33以下 超過33 50以下 超過50 70以下 | 70 |  | 14 | 9 18 | 20 20 | 24 24 | 16 27 50 | 23 27 65 100 | 2 16 36 36 40 70 73 | 1.3 1.5 1.5 1.8 1.9 1.9 1.9 | 60 60 60 90 90 150 150 | 30 30 30 45 45 60 60 |
| 超過 6.0 6.5 以下 | 5以下 超過5 12以下 超過12 21以下 超過21 30以下 超過30 45以下 超過45 65以下 | 65 | 4 | 16 | 6 18 | 2 20 20 | 24 24 26 | 28 28 53 | 23 35 56 92 | 5 32 36 45 73 73 | 1.3 1.5 1.8 1.9 1.9 1.9 | 60 60 90 90 150 150 | 30 30 45 45 60 60 |
| 超過 6.5 7.0 以下 | 5以下 超過5 11以下 超過11 18以下 超過18 27以下 超過27 40以下 超過40 60以下 | 60 | 8 | 16 | 12 17 | 4 20 20 | 24 24 27 | 28 28 52 | 25 35 65 95 | 30 34 36 45 95 105 | 1.9 1.5 1.7 1.9 1.8 1.8 | 60 60 60 60 150 150 | 30 30 45 45 60 60 |
| 超過 7.0 8.0 以下 | 5以下 超過5 10以下 超過10 15以下 超過15 22以下 超過22 35以下 超過35 50以下 | 50 | 12 | 16 | 18 18 | 7 20 20 | 24 24 28 | 28 30 52 | 8 28 37 65 95 | 16 35 35 51 100 105 | 1.5 1.6 1.7 1.8 1.8 1.8 | 60 60 90 90 150 150 | 30 30 45 45 60 60 |
| 超過 8.0 9.0 以下 | 5以下 超過5 10以下 超過10 15以下 超過15 20以下 超過20 30以下 超過30 40以下 | 49 | 12 | 6 16 | 18 18 | 13 20 20 | 24 24 24 | 14 28 29 49 | 20 28 44 65 90 | 30 35 35 51 100 105 | 1.5 1.7 1.8 1.9 1.8 1.8 | 60 90 90 90 150 150 | 30 45 45 45 60 60 |

附表三  高壓室內作業之修正時間表

高壓室內作業之修正時間之求取方法說明

一、求取方法：

於附表二(適於二十一條第一款及第二十五條第一項第二款者，為附表一)「作業壓力欄」及「高壓下時間欄」取前次高壓室內作業壓力及高壓下時間所對應之「體內氣體壓力係數欄」規定之值劃在線上。

將第二十條規定賦與之壓減時間之值劃在線上。

連接 及所取之點成為直線，求出此直線與線交接之點。

另在 線上劃求當次作業壓力之點，以此點與 所得之點連接後，延伸交接於 線上，所得之點即為修正時間。

二、不受前款之限制，對一日異常氣壓作業次數在三次以上者，對其第三次高壓室內作業，應以前次高壓室內作業之高壓下時間加算由前款求得之修正時間為前款  之前次高壓室內作業之高壓下時間，而以此方式求得之數值為其修正時間。以後各該次之修正時間亦同。

附表四 空氣潛水減壓表

| 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第 ︵ 一 分 站 : 時 秒 間 ︶ | 減壓站深度之停留時間(分) | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 重 分 組 複 類 潛 代 水 號 或 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 61公尺 （200呎） | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） | 9.1公尺 （30呎） | 6.1公尺 （20呎） | 3公尺 （10呎） |  |  |
| 12.2公尺 (40呎) | 200 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0:40 | * |
|  | 210 | 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2:40 | N |
|  | 230 | 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7:40 | N |
|  | 250 | 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 11:40 | O |
|  | 270 | 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 15:40 | O |
|  | 300 | 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 19:40 | Z |
|  | 360 | 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 23:40 | ** |
|  | 480 | 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 41:40 | ** |
|  | 720 | 0:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 69 | 69:40 | ** |
| 15.2公尺 (50呎) | 100 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0:50 | * |
|  | 110 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3:50 | L |
|  | 120 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5:50 | M |
|  | 140 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 10:50 | M |
|  | 160 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 21:50 | N |
|  | 180 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 29:50 | O |
|  | 200 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 35:50 | O |
|  | 220 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40:50 | Z |
|  | 240 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 47:50 | Z |
| 18.3公尺 (60呎) | 60 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1:00 | * |
|  | 70 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3:00 | K |
|  | 80 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8:00 | L |
|  | 100 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 15:00 | M |
|  | 120 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 27:00 | N |
|  | 140 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 40:00 | O |
|  | 160 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 | 49:00 | Z |
|  | 180 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 57:00 | Z |
|  | 200 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 69 | 71:00 | Z |
|  | 240 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 79 | 82:00 | ** |
|  | 360 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  | 119 | 140:00 | ** |
|  | 480 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 44 |  | 148 | 193:00 | ** |
|  | 720 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 |  | 187 | 266:00 | ** |
| 21.3公尺 (70呎) | 50 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1:10 | * |
|  | 60 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 9:10 | K |
|  | 70 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 15:10 | L |
|  | 80 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 19:10 | M |
|  | 90 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 24:10 | N |
|  | 100 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 | 34:10 | N |
|  | 110 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  | 41 | 44:10 | O |
|  | 120 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 47 | 52:10 | O |
|  | 130 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 52 | 59:10 | O |
|  | 140 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  | 56 | 65:10 | Z |
|  | 150 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  | 61 | 71:10 | Z |
|  | 160 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 |  | 72 | 86:10 | Z |
|  | 170 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 |  | 79 | 99:10 | Z |

附註：1.有 * 記號者，由附表四之一查出免減壓限度及免減壓空氣潛水後之重複潛水分類代號或組群。

2.有 ** 記號者為過度暴露值，限於災難搶救時使用。

附表四 空氣潛水減壓表

| 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第 ︵ 一 分 站 : 時 秒 間 ︶ | 減壓站深度之停留時間(分) | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 重 分 組 複 類 潛 代 水 號 或 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 61公尺 （200呎） | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） | 9.1公尺 （30呎） | 6.1公尺 （20呎） | 3公尺 （10呎） |  |  |
| 24.2公尺 (80呎) | 40 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1:20 | * |
|  | 50 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11:20 | K |
|  | 60 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 18:20 | L |
|  | 70 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 24:20 | M |
|  | 80 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 31 | 34:20 | N |
|  | 90 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 39 | 47:20 | N |
|  | 100 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 46 | 58:20 | O |
|  | 110 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 53 | 67:20 | O |
|  | 120 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 56 | 74:20 | Z |
|  | 130 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 63 | 83:20 | Z |
|  | 140 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 26 | 69 | 96:20 | Z |
|  | 150 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 77 | 110:20 | Z |
|  | 180 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 85 | 121:20 | Z |
|  | 240 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 52 | 120 | 179:20 | ** |
|  | 360 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 90 | 160 | 280:20 | ** |
|  | 480 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 59 | 107 | 187 | 354:20 | ** |
|  | 720 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 108 | 142 | 187 | 455:20 | ** |
| 27.4公尺 (90呎) | 30 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1:30 | * |
|  | 40 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8:30 | J |
|  | 50 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 19:30 | L |
|  | 60 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 26:30 | M |
|  | 70 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 30 | 38:30 | N |
|  | 80 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 40 | 54:30 | N |
|  | 90 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 48 | 67:30 | O |
|  | 100 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 54 | 76:30 | Z |
|  | 110 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 61 | 86:30 | Z |
|  | 120 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 68 | 101:30 | Z |
|  | 130 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 36 | 74 | 116:30 | Z |
| 30.5公尺 (100呎) | 25 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1:40 | * |
|  | 30 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4:40 | I |
|  | 40 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 16:40 | K |
|  | 50 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 24 | 27:40 | L |
|  | 60 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 28 | 38:40 | N |
|  | 70 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 | 39 | 52:40 | O |
|  | 80 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 48 | 72:40 | O |
|  | 90 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 23 | 52 | 84:40 | Z |
|  | 100 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 23 | 66 | 97:40 | Z |
|  | 110 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 34 | 72 | 117:40 | Z |
|  | 120 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 41 | 78 | 132:40 | Z |
|  | 180 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 29 | 53 | 118 | 202:40 | ** |
|  | 240 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 42 | 84 | 142 | 283:40 | ** |
|  | 360 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 42 | 73 | 111 | 187 | 416:40 | ** |
|  | 480 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 | 61 | 91 | 142 | 187 | 503:40 | ** |
|  | 720 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 106 | 122 | 142 | 187 | 613:40 | ** |

附註：1.有 * 記號者，由附表四之一查出免減壓限度及免減壓空氣潛水後之重複潛水分類代號或組群。

2.有 ** 記號者為過度暴露值，限於災難搶救時使用。

附表四 空氣潛水減壓表

| 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第 ︵ 一 分 站 : 時 秒 間 ︶ | 減壓站深度之停留時間(分) | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 重 分 組 複 類 潛 代 水 號 或 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 61公尺 （200呎） | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） | 9.1公尺 （30呎） | 6.1公尺 （20呎） | 3公尺 （10呎） |  |  |
| 33.5公尺 (110呎) | 20 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 1:50 | * |
|  | 25 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4:50 | H |
|  | 30 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8:50 | J |
|  | 40 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 21 | 24:50 | L |
|  | 50 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 26 | 35:50 | M |
|  | 60 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 36 | 55:50 | N |
|  | 70 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 23 | 48 | 73:50 | O |
|  | 80 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 23 | 57 | 88:50 | Z |
|  | 90 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 30 | 64 | 107:50 | Z |
|  | 100 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 37 | 72 | 125:50 | Z |
| 36.6公尺 (120呎) | 15 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:00 | * |
|  | 20 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4:00 | H |
|  | 25 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8:00 | I |
|  | 30 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 16:00 | J |
|  | 40 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 25 | 32:00 | L |
|  | 50 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 31 | 48:00 | N |
|  | 60 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 22 | 45 | 71:00 | O |
|  | 70 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 23 | 55 | 89:00 | O |
|  | 80 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 27 | 63 | 107:00 | Z |
|  | 90 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 37 | 74 | 132:00 | Z |
|  | 100 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 45 | 80 | 150:00 | Z |
|  | 120 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 19 | 47 | 98 | 176:00 | ** |
|  | 180 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 27 | 37 | 76 | 37 | 284:00 | ** |
|  | 240 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 35 | 60 | 92 | 79 | 396:00 | ** |
|  | 360 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 18 | 45 | 64 | 93 | 142 | 187 | 551:00 | ** |
|  | 480 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 41 | 64 | 93 | 122 | 142 | 187 | 654:00 | ** |
|  | 720 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 74 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 773:00 | ** |
| 39.6 公尺 (130呎) | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:10 | * |
|  | 15 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3:10 | F |
|  | 20 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6:10 | H |
|  | 25 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 12:10 | J |
|  | 30 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 18 | 23:10 | M |
|  | 40 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 25 | 37:10 | N |
|  | 50 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 21 | 37 | 63:10 | O |
|  | 60 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 23 | 52 | 86:10 | Z |
|  | 70 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 24 | 61 | 103:10 | Z |
|  | 80 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 19 | 35 | 72 | 131:10 | Z |
|  | 90 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 19 | 45 | 80 | 154:10 | Z |

附註：1.有 * 記號者，由附表四之一查出免減壓限度及免減壓空氣潛水後之重複潛水分類代號或組群。

2.有 ** 記號者為過度暴露值，限於災難搶救時使用。

附表四 空氣潛水減壓表

| 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第 ︵ 一 分 站 : 時 秒 間 ︶ | 減壓站深度之停留時間(分) | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 重 分 組 複 類 潛 代 水 號 或 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 61公尺 （200呎） | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） | 9.1公尺 （30呎） | 6.1公尺 （20呎） | 3公尺 （10呎） |  |  |
| 42.7公尺 (140呎) | 10 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:20 | * |
|  | 15 | 2:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4:20 | G |
|  | 20 | 2:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 8:20 | I |
|  | 25 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 14 | 18:20 | J |
|  | 30 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 21 | 28:20 | K |
|  | 40 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 16 | 26 | 46:20 | N |
|  | 50 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 24 | 44 | 76:20 | O |
|  | 60 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 23 | 56 | 97:20 | Z |
|  | 70 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 19 | 32 | 68 | 125:20 | Z |
|  | 80 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 23 | 41 | 79 | 155:20 | Z |
|  | 90 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 14 | 18 | 42 | 88 | 166:20 | ** |
|  | 120 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 14 | 36 | 56 | 120 | 240:20 | ** |
|  | 180 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 26 | 32 | 54 | 94 | 168 | 386:20 | ** |
|  | 240 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 28 | 34 | 50 | 78 | 124 | 187 | 511:20 | ** |
|  | 360 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 32 | 42 | 64 | 84 | 122 | 142 | 187 | 684:20 | ** |
|  | 480 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 44 | 59 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 801:20 | ** |
|  | 720 | 0:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 56 | 88 | 97 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 924:20 | ** |
| 45.7公尺 (150呎) | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:30 | C |
|  | 10 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3:30 | E |
|  | 15 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5:30 | G |
|  | 20 | 2:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 11:30 | H |
|  | 25 | 2:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 17 | 23:30 | K |
|  | 30 | 2:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 24 | 34:30 | L |
|  | 40 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 19 | 33 | 59:30 | N |
|  | 50 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 23 | 51 | 88:30 | O |
|  | 60 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 19 | 26 | 62 | 112:30 | Z |
|  | 70 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 | 19 | 39 | 75 | 146:30 | Z |
|  | 80 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 17 | 19 | 50 | 84 | 173:30 | Z |
| 48.8公尺 (160呎) | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:40 | D |
|  | 10 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3:40 | F |
|  | 15 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 7:40 | H |
|  | 20 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 11 | 16:40 | J |
|  | 25 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 20 | 29:40 | K |
|  | 30 | 2:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 11 | 25 | 40:40 | M |
|  | 40 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 23 | 39 | 71:40 | N |
|  | 50 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 16 | 23 | 55 | 98:40 | Z |
|  | 60 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 19 | 33 | 69 | 132:40 | Z |
|  | 70 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 17 | 22 | 34 | 80 | 166:40 | ** |

附註：1.有 * 記號者，由附表四之一查出免減壓限度及免減壓空氣潛水後之重複潛水分類代號或組群。

2.有 ** 記號者為過度暴露值，限於災難搶救時使用。

附表四 空氣潛水減壓表

| 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第 ︵ 一 分 站 : 時 秒 間 ︶ |  | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 重 分 組 複 類 潛 代 水 號 或 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 61公尺 （200呎） | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） | 9.1公尺 （30呎） | 6.1公尺 （20呎） | 3公尺 （10呎） |  |  |
| 51.8公尺 (170呎) | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:50 | D |
|  | 10 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4:50 | F |
|  | 15 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 9:50 | H |
|  | 20 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 15 | 21:50 | J |
|  | 25 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 23 | 34:50 | L |
|  | 30 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 13 | 26 | 45:50 | M |
|  | 40 | 2:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 | 23 | 45 | 81:50 | O |
|  | 50 | 2:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 18 | 23 | 61 | 109:50 | Z |
|  | 60 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 15 | 22 | 37 | 74 | 152:50 | Z |
|  | 70 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 17 | 19 | 51 | 86 | 183:50 | ** |
|  | 90 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 12 | 14 | 34 | 52 | 120 | 246:50 | ** |
|  | 120 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 10 | 12 | 18 | 32 | 42 | 82 | 156 | 356:50 | ** |
|  | 180 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 22 | 28 | 34 | 50 | 78 | 120 | 187 | 535:50 | ** |
|  | 240 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 18 | 24 | 30 | 42 | 50 | 70 | 116 | 142 | 187 | 681:50 | ** |
|  | 360 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 | 34 | 40 | 52 | 60 | 98 | 114 | 122 | 142 | 187 | 873:50 | ** |
|  | 480 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 | 40 | 42 | 56 | 91 | 97 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 1007:50 | ** |
| 54.8公尺 (180呎) | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3:00 | D |
|  | 10 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6:00 | F |
|  | 15 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 12:00 | I |
|  | 20 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 17 | 26:00 | K |
|  | 25 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 10 | 24 | 40:00 | L |
|  | 30 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 17 | 27 | 53:00 | N |
|  | 40 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 14 | 23 | 50 | 93:00 | O |
|  | 50 | 2:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 | 19 | 30 | 65 | 128:00 | Z |
|  | 60 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 16 | 19 | 44 | 81 | 168:00 | Z |
| 57.9公尺 (190呎) | 5 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3:10 | D |
|  | 10 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 7:10 | G |
|  | 15 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 | 14:10 | I |
|  | 20 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 20 | 31:10 | K |
|  | 25 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 11 | 25 | 44:10 | M |
|  | 30 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 | 19 | 32 | 63:10 | N |
|  | 40 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 14 | 23 | 55 | 103:10 | O |
|  | 50 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 13 | 22 | 33 | 72 | 147:10 | ** |
|  | 60 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 17 | 19 | 50 | 84 | 183:10 | ** |

附註：有 ** 記號者為過度暴露值，限於災難搶救時使用。

附表四 空氣潛水減壓表

| 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第 ︵ 一 分 站 : 時 秒 間 ︶ | 減壓站深度之停留時間(分) | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 重 分 組 複 類 潛 代 水 號 或 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 61公尺 （200呎） | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） | 9.1公尺 （30呎） | 6.1公尺 （20呎） | 3公尺 （10呎） |  |  |
| 61.0公尺 (200呎) | 5 | 3:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4:20 | ** |
|  | 10 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 8:20 | ** |
|  | 15 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 10 | 18:20 | ** |
|  | 20 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 7 | 27 | 40:20 | ** |
|  | 25 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 14 | 25 | 49:20 | ** |
|  | 30 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 9 | 22 | 37 | 73:20 | ** |
|  | 40 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 | 17 | 23 | 59 | 112:20 | ** |
|  | 50 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 16 | 22 | 39 | 75 | 161:20 | ** |
|  | 60 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 13 | 17 | 24 | 51 | 89 | 199:20 | ** |
|  | 90 | 1:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 12 | 12 | 30 | 38 | 74 | 134 | 324:20 | ** |
|  | 120 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 10 | 10 | 10 | 24 | 28 | 40 | 64 | 98 | 180 | 473:20 | ** |
|  | 180 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 10 | 10 | 18 | 24 | 24 | 42 | 48 | 70 | 106 | 142 | 187 | 685:20 | ** |
|  | 240 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 20 | 24 | 24 | 36 | 42 | 54 | 68 | 114 | 122 | 142 | 187 | 842:20 | ** |
|  | 360 | 1:10 |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 22 | 36 | 40 | 44 | 56 | 82 | 98 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 1058:20 | ** |
| 64.0公尺 (210呎) | 5 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4:30 | ** |
|  | 10 | 3:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 9:30 | ** |
|  | 15 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 13 | 22:30 | ** |
|  | 20 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 23 | 40:30 | ** |
|  | 25 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 17 | 27 | 56:30 | ** |
|  | 30 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 9 | 24 | 41 | 81:30 | ** |
|  | 40 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 9 | 19 | 26 | 63 | 124:30 | ** |
|  | 50 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 9 | 17 | 19 | 45 | 80 | 174:30 | ** |
| 67.1公尺 (220呎) | 5 | 2:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5:40 | ** |
|  | 10 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 10:40 | ** |
|  | 15 | 3:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 16 | 26:40 | ** |
|  | 20 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 11 | 24 | 42:40 | ** |
|  | 25 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 | 19 | 33 | 66:40 | ** |
|  | 30 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 | 10 | 23 | 47 | 91:40 | ** |
|  | 40 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 12 | 22 | 29 | 68 | 140:40 | ** |
|  | 50 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 12 | 17 | 18 | 51 | 89 | 190:40 | ** |
| 70.1公尺 (230呎) | 5 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5:50 | ** |
|  | 10 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 6 | 12:50 | ** |
|  | 15 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 18 | 30:50 | ** |
|  | 20 | 3:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 12 | 26 | 48:50 | ** |
|  | 25 | 3:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 | 22 | 37 | 74:50 | ** |
|  | 30 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 | 12 | 23 | 51 | 99:50 | ** |
|  | 40 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 7 | 15 | 22 | 34 | 74 | 156:50 | ** |
|  | 50 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 14 | 16 | 24 | 51 | 89 | 202:50 | ** |
| 73.2公尺 (240呎) | 5 | 3:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6:00 | ** |
|  | 10 | 3:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 14:00 | ** |
|  | 15 | 3:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 21 | 35:00 | ** |
|  | 20 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 15 | 25 | 53:00 | ** |
|  | 25 | 3:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 9 | 24 | 40 | 82:00 | ** |
|  | 30 | 3:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 8 | 15 | 22 | 56 | 109:00 | ** |
|  | 40 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 7 | 17 | 22 | 39 | 75 | 167:00 | ** |
|  | 50 | 2:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 8 | 15 | 16 | 29 | 51 | 94 | 218:00 | ** |

附註：1.有 ** 記號者為過度暴露值，限於災難搶救時使用。

附表四 空氣潛水減壓表

| 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第 ︵ 一 分 站 : 時 秒 間 ︶ | 減壓站深度之停留時間(分) | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 重 分 組 複 類 潛 代 水 號 或 群 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 61公尺 （200呎） | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） | 9.1公尺 （30呎） | 6.1公尺 （20呎） | 3公尺 （10呎） |  |  |
| 76.2公尺 (250呎) | 5 | 3:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 7:10 | ** |
|  | 10 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 7 | 16:10 | ** |
|  | 15 | 3:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 7 | 22 | 38:10 | ** |
|  | 20 | 3:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 7 | 17 | 27 | 59:10 | ** |
|  | 25 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 | 10 | 24 | 45 | 92:10 | ** |
|  | 30 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 | 7 | 17 | 23 | 59 | 116:10 | ** |
|  | 40 | 3:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 9 | 17 | 19 | 45 | 79 | 178:10 | ** |
|  | 60 | 3:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 12 | 22 | 36 | 64 | 126 | 298:10 | ** |
|  | 90 | 3:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26 | 28 | 44 | 68 | 98 | 186 | 514:10 | ** |
|  | 120 | 1:50 |  |  |  |  |  |  | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 24 | 24 | 36 | 48 | 64 | 94 | 142 | 187 | 684:10 | ** |
|  | 180 | 1:30 |  |  |  |  | 4 | 8 | 8 | 10 | 22 | 24 | 23 | 32 | 42 | 44 | 60 | 84 | 114 | 122 | 142 | 187 | 931:10 | ** |
|  | 240 | 1:30 |  |  |  |  | 9 | 14 | 21 | 22 | 22 | 40 | 40 | 42 | 56 | 76 | 98 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 1109:10 | ** |
| 79.3公尺 (260呎) | 5 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 7:20 | ** |
|  | 10 | 3:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 9 | 19:20 | ** |
|  | 15 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 4 | 10 | 22 | 42:20 | ** |
|  | 20 | 3:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 4 | 7 | 20 | 31 | 67:20 | ** |
|  | 25 | 3:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 8 | 11 | 23 | 50 | 99:20 | ** |
|  | 30 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 6 | 8 | 19 | 26 | 61 | 126:20 | ** |
|  | 40 | 3:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 11 | 16 | 19 | 49 | 84 | 190:20 | ** |
| 82.3公尺 (270呎) | 5 | 4:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 8:30 | ** |
|  | 10 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 11 | 22:30 | ** |
|  | 15 | 3:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 11 | 24 | 46:30 | ** |
|  | 20 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 9 | 21 | 35 | 74:30 | ** |
|  | 25 | 3:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 8 | 13 | 23 | 53 | 106:30 | ** |
|  | 30 | 3:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 12 | 22 | 27 | 64 | 138:30 | ** |
|  | 40 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 6 | 11 | 17 | 22 | 51 | 88 | 204:30 | ** |
| 85.3公尺 (280呎) | 5 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 2 | 8:40 | ** |
|  | 10 | 4:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 5 | 13 | 25:40 | ** |
|  | 15 | 3:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 4 | 11 | 26 | 49:40 | ** |
|  | 20 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 4 | 8 | 23 | 39 | 81:40 | ** |
|  | 25 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 16 | 23 | 56 | 113:40 | ** |
|  | 30 | 3:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 7 | 13 | 22 | 30 | 70 | 150:40 | ** |
|  | 40 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 6 | 6 | 13 | 17 | 27 | 51 | 93 | 218:40 | ** |
| 88.4公尺 (290呎) | 5 | 4:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 9:50 | ** |
|  | 10 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 5 | 16 | 29:50 | ** |
|  | 15 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 | 52:50 | ** |
|  | 20 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 7 | 9 | 23 | 43 | 89:50 | ** |
|  | 25 | 3:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 8 | 17 | 23 | 60 | 120:50 | ** |
|  | 30 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 5 | 6 | 16 | 22 | 36 | 72 | 162:50 | ** |
|  | 40 | 3:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 5 | 7 | 15 | 16 | 32 | 51 | 95 | 228:50 | ** |
| 91.4 公尺 (300呎) | 5 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 11:00 | ** |
|  | 10 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 3 | 6 | 17 | 32:00 | ** |
|  | 15 | 4:10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 6 | 15 | 26 | 57:00 | ** |
|  | 20 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 3 | 7 | 10 | 23 | 47 | 97:00 | ** |
|  | 25 | 3:50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 6 | 8 | 19 | 26 | 61 | 129:00 | ** |
|  | 30 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 5 | 7 | 17 | 22 | 39 | 75 | 172:00 | ** |
|  | 40 | 3:30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 6 | 9 | 15 | 17 | 34 | 51 | 90 | 231:00 | ** |
|  | 60 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | 28 | 32 | 50 | 90 | 187 | 460:00 | ** |
|  | 90 | 2:20 |  |  |  |  | 3 | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 16 | 24 | 24 | 34 | 48 | 64 | 90 | 142 | 187 | 693:00 | ** |
|  | 120 | 2:00 |  |  | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 24 | 24 | 24 | 34 | 42 | 58 | 66 | 102 | 122 | 142 | 187 | 890:00 | ** |
|  | 180 | 1:40 | 6 | 8 | 8 | 8 | 14 | 20 | 21 | 21 | 28 | 40 | 40 | 48 | 56 | 82 | 98 | 100 | 114 | 122 | 142 | 187 | 1168:00 | ** |

附註：1.有 ** 記號者為過度暴露值，限於災難搶救時使用。

附表四之一  免減壓限度及免減壓空氣潛水後之重複分類代號或組群

| 潛水深度 公尺(呎) | 免減壓限度 之時間 (分) | 重 複 潛 水 分 類 代 號 或 組 群 之 時 間 ( 分 ) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 ( A ) | 2 ( B ) | 3 ( C ) | 4 ( D ) | 5 ( E ) | 6 ( F ) | 7 ( G ) | 8 ( H ) | 9 ( I ) | 10 ( J ) | 11 ( K ) | 12 ( L ) | 13 ( M ) | 14 ( N ) | 15 ( O ) |
| 3（10） |  | 60 | 120 | 210 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5（15） |  | 35 | 70 | 110 | 160 | 225 | 350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1（20） |  | 25 | 50 | 75 | 100 | 135 | 180 | 240 | 325 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.6（25） |  | 20 | 35 | 55 | 75 | 100 | 125 | 160 | 195 | 245 | 315 |  |  |  |  |  |
| 9.1（30） |  | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | 95 | 120 | 145 | 170 | 205 | 250 | 310 |  |  |  |
| 10.6（35） | 310 | 5 | 15 | 25 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 190 | 220 | 270 | 310 |
| 12.2（40） | 200 | 5 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 70 | 80 | 100 | 110 | 130 | 150 | 170 | 200 |  |
| 15.2（50） | 100 |  | 10 | 15 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |  |  |  |
| 18.3（60） | 60 |  | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 55 | 60 |  |  |  |  |  |
| 21.3（70） | 50 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |  |  |  |  |  |
| 24.4（80） | 40 |  | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |  |  |  |  |  |  |
| 27.4（90） | 30 |  | 5 | 10 | 12 | 15 | 20 | 25 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30.5（100） | 25 |  | 5 | 7 | 10 | 15 | 20 | 22 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33.5（110） | 20 |  |  | 5 | 10 | 13 | 15 | 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36.6（120） | 15 |  |  | 5 | 10 | 12 | 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39.6（130） | 10 |  |  | 5 | 8 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 42.7（140） | 10 |  |  | 5 | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45.7（150） | 5 |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48.8（160） | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51.8（170） | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 54.9（180） | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 57.9（190） | 5 |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表四之二  空氣重複潛水餘氮時間表

| 兩次潛水相隔時間，在水面休息 之時間超過十二小時以上者，不 視為重複潛水。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 間 時 |  | 1 （A） | 0:00 12:00 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 之 息 |  | 2 （B） | 0:10 2:10 | 2:11 12:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 休 面 |  | 3 （C） | 0:10 1:39 | 1:40 2:49 | 2:50 12:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 水 在 |  | 4 （D） | 0:10 1:09 | 1:10 2:38 | 2:39 5:48 | 5:49 12:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 群 組 |  | 5 （E） | 0:10 0:54 | 0:55 1:57 | 1:58 3:22 | 3:23 6:32 | 6:33 12:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 或 號 |  | 6 （F） | 0:10 0:45 | 0:46 1:29 | 0:30 2:28 | 2:29 3:57 | 3:58 7:05 | 7:06 12:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 代 類 |  | 7 （G） | 0:10 0:40 | 0:41 1:15 | 1:16 1:59 | 2:00 2:58 | 2:59 4:25 | 4:26 7:35 | 7:36 12:00 |
|  |  |  |  |  |  | 分 水 |  | 8 （H） | 0:10 0:36 | 0:37 1:06 | 0:07 1:41 | 1:42 2:23 | 2:24 3:20 | 3:21 4:49 | 4:50 7:59 | 8:00 12:00 |
|  |  |  |  |  | 潛 複 |  | 9 （I） | 0:10 0:33 | 0:34 0:59 | 0:00 0:29 | 0:30 2:02 | 2:03 2:44 | 2:45 3:43 | 3:44 5:12 | 5:13 8:21 | 8:22 12:00 |
|  |  |  |  | 重 得 |  | 10 （J） | 0:10 0:31 | 0:32 0:54 | 0:55 1:19 | 1:20 1:47 | 2:48 2:20 | 2:21 3:04 | 3:05 4:02 | 4:03 5:40 | 5:41 8:40 | 8:41 12:00 |
|  |  |  | 查 四 |  | 11 （K） | 0:10 0:28 | 0:29 0:49 | 0:50 1:11 | 1:12 1:35 | 1:36 2:03 | 2:04 2:38 | 2:39 3:21 | 3:22 4:19 | 4:20 5:48 | 5:49 8:58 | 8:59 12:00 |
|  |  | 表 附 |  | 12 （L） | 0:10 0:26 | 0:27 0:45 | 0:46 1:04 | 1:05 1:25 | 1:26 1:49 | 1:50 2:19 | 2:20 2:53 | 2:54 3:36 | 3:37 4:35 | 4:36 6:02 | 6:03 9:12 | 9:13 12:00 |
|  | 依 |  | 13 （M） | 0:10 0:25 | 0:26 0:42 | 0:43 0:59 | 1:00 1:18 | 1:19 1:39 | 1:40 2:05 | 2:06 2:34 | 2:35 3:08 | 3:09 3:52 | 3:53 4:49 | 5:50 6:18 | 6:19 9:28 | 9:29 12:00 |
|  |  | 14 （N） | 0:10 0:24 | 0:25 0:39 | 0:40 0:54 | 0:55 1:11 | 1:12 1:30 | 1:31 1:53 | 1:54 2:18 | 2:19 2:47 | 2:48 3:22 | 3:23 4:04 | 4:05 5:03 | 5:04 6:32 | 6:33 9:43 | 9:44 12:00 |
|  | 15 （O） | 0:10 0:23 | 0:24 0:36 | 0:17 0:51 | 0:52 1:07 | 1:08 1:24 | 1:25 1:43 | 1:44 2:04 | 2:05 2:29 | 2:30 2:59 | 3:00 3:33 | 3:34 4:17 | 4:18 5:16 | 5:17 6:44 | 6:45 5:54 | 9:55 12:00 |
| 16 （Z） | 0:10 0:22 | 0:23 0:34 | 0:35 0:48 | 0:49 1:02 | 1:03 1:18 | 1:19 1:36 | 1:37 1:55 | 1:56 2:17 | 2:18 2:42 | 2:43 3:10 | 3:11 3:45 | 3:46 4:29 | 4:30 5:27 | 5:28 6:56 | 6:57 10:05 | 10:06 12:00 |
|  | 16 （Z） | 15 （O） | 14 （N） | 13 （M） | 12 （L） | 11 （K） | 10 （J） | 9 （I） | 8 （H） | 7 （G） | 6 （F） | 5 （E） | 4 （D） | 3 （C） | 2 （B） | 1 （A） |
|  | 水面休息後再重複潛水新指定的分類代號或組群 |

| 重複潛水 深 度 公尺（呎） | 依新指定的分類代號或組群實施重複潛水之餘氮時間(分) |
| --- | --- |
|  | 16 （Z） | 15 （O） | 14 （N） | 13 （M） | 12 （L） | 11 （K） | 10 （J） | 9 （I） | 8 （H） | 7 （G） | 6 （F） | 5 （E） | 4 （D） | 3 （C） | 2 （B） | 1 （A） |
| １２．２（４０） | ２５７ | ２４１ | ２１３ | １８７ | １６１ | １３８ | １１６ | １０１ | ８７ | ７３ | ６１ | ４９ | ３７ | ２５ | １７ | ７ |
| １５．２（５０） | １６９ | １６０ | １４２ | １２４ | １１１ | ９９ | ８７ | ７６ | ６６ | ５６ | ４７ | ３８ | ２９ | ２１ | １３ | ６ |
| １８．３（６０） | １２２ | １１７ | １０７ | ９７ | ８８ | ７９ | ７０ | ６１ | ５２ | ４４ | ３６ | ３０ | ２４ | １７ | １１ | ５ |
| ２１．３（７０） | １００ | ９６ | ８７ | ８０ | ７２ | ６４ | ５７ | ５０ | ４３ | ３７ | ３１ | ２６ | ２０ | １５ | ９ | ４ |
| ２４．４（８０） | ８４ | ８０ | ７３ | ６８ | ６１ | ５４ | ４８ | ４３ | ３８ | ３２ | ２８ | ２３ | １８ | １３ | ８ | ４ |
| ２７．４（９０） | ７３ | ７０ | ６４ | ５８ | ５３ | ４７ | ４３ | ３８ | ３３ | ２９ | ２４ | ２０ | １６ | １１ | ７ | ３ |
| ３０．５（１００） | ６４ | ６２ | ５７ | ５２ | ４８ | ４３ | ３８ | ３４ | ３０ | ２６ | ２２ | １８ | １４ | １０ | ７ | ３ |
| ３３．５（１１０） | ５７ | ５５ | ５１ | ４７ | ４２ | ３８ | ３４ | ３１ | ２７ | ２４ | ２０ | １６ | １３ | １０ | ６ | ３ |
| ３６．６（１２０） | ５２ | ５０ | ４６ | ４３ | ３９ | ３５ | ３２ | ３８ | ２５ | ２１ | １８ | １５ | １２ | ９ | ６ | ３ |
| ３９．６（１３０） | ４６ | ４４ | ４０ | ３８ | ３５ | ３１ | ２８ | ２５ | ２２ | １９ | １６ | １３ | １１ | ８ | ６ | ３ |
| ４２．７（１４０） | ４２ | ４０ | ３８ | ３５ | ３２ | ２９ | ２６ | ２３ | ２０ | １８ | １５ | １２ | １０ | ７ | ５ | ２ |
| ４５．７（１５０） | ４０ | ３８ | ３５ | ３２ | ３０ | ２７ | ２４ | ２２ | １９ | １７ | １４ | １２ | ９ | ７ | ５ | ２ |
| ４８．８（１６０） | ３７ | ３６ | ３３ | ３１ | ２８ | ２６ | ２３ | ２０ | １８ | １６ | １３ | １１ | ９ | ６ | ４ | ２ |
| ５１．８（１７０） | ３５ | ３４ | ３１ | ２９ | ２６ | ２４ | ２２ | １９ | １７ | １５ | １３ | １０ | ９ | ６ | ４ | ２ |
| ５４．９（１８０） | ３２ | ３１ | ２９ | ２７ | ２５ | ２２ | ２０ | １８ | １６ | １４ | １２ | １０ | ８ | ６ | ４ | ２ |
| ５７．９（１９０） | ３１ | ３０ | ２８ | ２６ | ２４ | ２１ | １９ | １７ | １５ | １３ | １１ | １０ | ８ | ６ | ４ | ２ |

附表四之三　　空氣潛水在水面上使用氧氣減壓表

| 潛 公 水 尺 深 ︵ 度 呎 ︶ | 潛 水︵ 時分 間︶ | 至時 ︵ 第 分 ： 一 秒 站間︶ | 減壓站深度呼吸空氣之停留 時 間（分） | 最壓 後艙 減之 壓經 站過至時減間 | 在12.2公尺（40呎）減壓艙內停留時間(分) | 減水 壓面 艙之 上時 升間 至 | 總上浮時間 （分:秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | １８．３公尺 （６０呎） | １５．２公尺 （５０呎） | １２．２公尺 （４０呎） | ９．１公尺 （３０呎） |  |  |  |  |
| 21.3公尺 （70呎） | 52 | 2:48 |  |  |  | 0 | 自 水 深 九 . 一 公 尺 ︵ 30 呎 ︶ 最 後 減 壓 站 上 升 至 水 面 ， 再 進 入 減 壓 艙 加 壓 至 一 二 . 二 公 尺 ︵ 40 呎 ︶ 深 度 壓 力 之 經 過 不 得 超 過 五 分 鐘 | 0 | 在 一 二 . 二 公 尺 ︵ 40 呎 ︶ 相 當 壓 力 之 減 壓 艙 內 呼 吸 氧 氣 至 水 面 之 上 升 時 間 不 得 少 於 二 分 鐘 | 2:48 |
|  | 90 | 2:48 |  |  |  | 0 |  | 15 |  | 23:48 |
|  | 120 | 2:48 |  |  |  | 0 |  | 23 |  | 31:48 |
|  | 150 | 2:48 |  |  |  | 0 |  | 31 |  | 39:48 |
|  | 180 | 2:48 |  |  |  | 0 |  | 39 |  | 47:48 |
| 24.4公尺 （80呎） | 40 | 3:12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3:12 |
|  | 70 | 3:12 |  |  |  | 0 |  | 14 |  | 23:12 |
|  | 85 | 3:12 |  |  |  | 0 |  | 20 |  | 29:12 |
|  | 100 | 3:12 |  |  |  | 0 |  | 26 |  | 35:12 |
|  | 115 | 3:12 |  |  |  | 0 |  | 31 |  | 40:12 |
|  | 130 | 3:12 |  |  |  | 0 |  | 37 |  | 46:12 |
|  | 150 | 3:12 |  |  |  | 0 |  | 44 |  | 53:12 |
| 27.4公尺 （90呎） | 32 | 3:36 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 3:36 |
|  | 60 | 3:36 |  |  |  | 0 |  | 14 |  | 23:36 |
|  | 70 | 3:36 |  |  |  | 0 |  | 20 |  | 29:36 |
|  | 80 | 3:36 |  |  |  | 0 |  | 25 |  | 34:36 |
|  | 90 | 3:36 |  |  |  | 0 |  | 30 |  | 39:36 |
|  | 100 | 3:36 |  |  |  | 0 |  | 34 |  | 43:36 |
|  | 110 | 3:36 |  |  |  | 0 |  | 39 |  | 48:36 |
|  | 120 | 3:36 |  |  |  | 0 |  | 43 |  | 52:36 |
|  | 130 | 3:36 |  |  |  | 0 |  | 48 |  | 57:36 |
| 30.5公尺 （100呎） | 26 | 4:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4:00 |
|  | 50 | 4:00 |  |  |  | 0 |  | 14 |  | 24:00 |
|  | 60 | 4:00 |  |  |  | 0 |  | 20 |  | 30:00 |
|  | 70 | 4:00 |  |  |  | 0 |  | 26 |  | 36:00 |
|  | 80 | 4:00 |  |  |  | 0 |  | 32 |  | 42:00 |
|  | 90 | 4:00 |  |  |  | 0 |  | 38 |  | 48:00 |
|  | 100 | 4:00 |  |  |  | 0 |  | 44 |  | 54:00 |
|  | 110 | 4:00 |  |  |  | 0 |  | 49 |  | 59:00 |
|  | 120 | 2:48 |  |  |  | 3 |  | 53 |  | 65:48 |
| 33.5公尺 （110呎） | 22 | 4:24 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 4:24 |
|  | 40 | 4:24 |  |  |  | 0 |  | 12 |  | 22:24 |
|  | 50 | 4:24 |  |  |  | 0 |  | 19 |  | 29:24 |
|  | 60 | 4:24 |  |  |  | 0 |  | 26 |  | 36:24 |
|  | 70 | 4:24 |  |  |  | 0 |  | 33 |  | 43:24 |
|  | 80 | 3:12 |  |  |  | 1 |  | 40 |  | 51:12 |
|  | 90 | 3:12 |  |  |  | 2 |  | 46 |  | 58:12 |
|  | 100 | 3:12 |  |  |  | 5 |  | 51 |  | 66:12 |
|  | 110 | 3:12 |  |  |  | 12 |  | 54 |  | 76:12 |

附表四之三　　空氣潛水在水面上使用氧氣減壓表

| 潛 公 水 尺 深 ︵ 度 呎 ︶ | 潛 水︵ 時分 間︶ | 至時 ︵ 第 分 ： 一 秒 站間︶ | 減壓站深度呼吸空氣之停留 時 間（分） | 最壓 後艙 減之 壓經 站過至時減間 | 在12.2公尺（40呎）減壓艙內停留時間(分) | 減水 壓面 艙之 上時 升間 至 | 總上浮時間 （分:秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | １８．３公尺 （６０呎） | １５．２公尺 （５０呎） | １２．２公尺 （４０呎） | ９．１公尺 （３０呎） |  |  |  |  |
| 36.6公尺 （120呎） | 18 | 4:48 |  |  |  | 0 | 自 水 深 九 . 一 公 尺 ︵ 30 呎 ︶ 最 後 減 壓 站 上 升 至 水 面 ， 再 進 入 減 壓 艙 加 壓 至 一 二 . 二 公 尺 ︵ 40 呎 ︶ 深 度 壓 力 之 經 過 不 得 超 過 五 分 鐘 | 0 | 在 一 二 . 二 公 尺 ︵ 40 呎 ︶ 相 當 壓 力 之 減 壓 艙 內 呼 吸 氧 氣 至 水 面 上 升 時 間 不 得 少 於 二 分 鐘 | 4:48 |
|  | 30 | 4:48 |  |  |  | 0 |  | 9 |  | 19:48 |
|  | 40 | 4:48 |  |  |  | 0 |  | 16 |  | 26:48 |
|  | 50 | 4:48 |  |  |  | 0 |  | 24 |  | 34:48 |
|  | 60 | 3:36 |  |  |  | 2 |  | 32 |  | 44:36 |
|  | 70 | 3:36 |  |  |  | 4 |  | 39 |  | 53:36 |
|  | 80 | 3:36 |  |  |  | 5 |  | 46 |  | 61:36 |
|  | 90 | 3:12 |  |  | 3 | 7 |  | 51 |  | 72:12 |
|  | 100 | 3:12 |  |  | 6 | 15 |  | 54 |  | 86:12 |
| 39.6公尺 （130呎） | 15 | 5:12 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5:12 |
|  | 30 | 5:12 |  |  |  | 0 |  | 12 |  | 23:12 |
|  | 40 | 5:12 |  |  |  | 0 |  | 21 |  | 23:12 |
|  | 50 | 4:00 |  |  |  | 3 |  | 29 |  | 43:00 |
|  | 60 | 4:00 |  |  |  | 5 |  | 37 |  | 53:00 |
|  | 70 | 4:00 |  |  |  | 7 |  | 45 |  | 63:00 |
|  | 80 | 3:36 |  |  | 6 | 7 |  | 51 |  | 75:36 |
|  | 90 | 3:36 |  |  | 10 | 12 |  | 56 |  | 89:36 |
| 42.7公尺 （140呎） | 13 | 5:36 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 5:36 |
|  | 25 | 5:36 |  |  |  | 0 |  | 11 |  | 22:36 |
|  | 30 | 5:36 |  |  |  | 0 |  | 15 |  | 26:36 |
|  | 35 | 5:36 |  |  |  | 0 |  | 20 |  | 31:36 |
|  | 40 | 4:24 |  |  |  | 2 |  | 24 |  | 37:24 |
|  | 45 | 4:24 |  |  |  | 4 |  | 29 |  | 44:24 |
|  | 50 | 4:242 |  |  |  | 6 |  | 33 |  | 50:24 |
|  | 55 | 4:24 |  |  |  | 7 |  | 38 |  | 56:24 |
|  | 60 | 4:24 |  |  |  | 8 |  | 43 |  | 62:24 |
|  | 65 | 4:00 |  |  | 3 | 7 |  | 48 |  | 70:00 |
|  | 70 | 3:36 |  | 2 | 7 | 7 |  | 51 |  | 79:36 |
| 45.7公尺 （150呎） | 11 | 6:00 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6:00 |
|  | 25 | 6:00 |  |  |  | 0 |  | 13 |  | 25:00 |
|  | 30 | 6:00 |  |  |  | 0 |  | 18 |  | 30:00 |
|  | 35 | 4:48 |  |  |  | 4 |  | 23 |  | 38:48 |
|  | 40 | 4:24 |  |  | 3 | 6 |  | 27 |  | 48:24 |
|  | 45 | 4:24 |  |  | 5 | 7 |  | 33 |  | 57:24 |
|  | 50 | 4:00 |  | 2 | 5 | 8 |  | 38 |  | 66:00 |
|  | 55 | 3:36 | 2 | 5 | 9 | 5 |  | 4 |  | 77:36 |

附表四之三　　空氣潛水在水面上使用氧氣減壓表

| 潛 公 水 尺 深 ︵ 度 呎 ︶ | 潛 水︵ 時分 間︶ | 至時 ︵ 第 分 ： 一 秒 站間︶ | 減壓站深度呼吸空氣之停留 時 間（分） | 最壓 後艙 減之 壓經 站過至時減間 | 在12.2公尺（40呎）減壓艙停留時間(分) | 減水 壓面 艙之 上時 升間 至 | 總上浮時間 （分:秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | １８．３公尺 （６０呎） | １５．２公尺 （５０呎） | １２．２公尺 （４０呎） | ９．１公尺 （３０呎） |  |  |  |  |
| 36.6公尺 （160呎） | 9 | 6:24 |  |  |  | 0 | 自一 水二 深． 九二 ． 一 公公 尺尺 ︵︵ 3040 呎呎 ︶︶ 最深 後度 減壓 壓力 站之 上經 升過 至時 水間 面不 ，得 再超 進過 入五 減分 壓鐘 艙。 加 壓 至 | 0 | 在之 一上 二升 ．時 二間 公不 尺得 ︵少 40於 呎二 ︶分 相鐘 當 壓 力 之 減 壓 艙 內 呼 吸 氧 至 水 面 | 6:24 |
|  | 20 | 6:24 |  |  |  | 0 |  | 11 |  | 23:24 |
|  | 25 | 6:24 |  |  |  | 0 |  | 16 |  | 28:24 |
|  | 30 | 5:12 |  |  |  | 2 |  | 21 |  | 35:12 |
|  | 35 | 4:48 |  |  | 4 | 6 |  | 26 |  | 48:48 |
|  | 40 | 4:24 |  | 3 | 5 | 8 |  | 32 |  | 61:24 |
|  | 45 | 4:00 | 3 | 4 | 8 | 6 |  | 38 |  | 73:00 |
| 51.8公尺 （190呎） | 7 | 6:48 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 6:48 |
|  | 20 | 6:48 |  |  |  | 0 |  | 13 |  | 25:48 |
|  | 25 | 6:48 |  |  |  | 0 |  | 19 |  | 31:48 |
|  | 30 | 5:12 |  |  | 3 | 5 |  | 23 |  | 44:12 |
|  | 35 | 4:48 |  | 4 | 4 | 7 |  | 29 |  | 57:48 |
|  | 40 | 4:24 | 4 | 4 | 8 | 6 |  | 36 |  | 72:24 |

附表四之四　　空氣潛水在水面上使用氧氣減壓表

| 潛 公 水 尺 深 ︵ 度 呎 ︶ | 潛 水︵ 時分 間︶ | 至時 ︵ 第 分 ： 一 秒 站間︶ | 減壓站深度呼吸空氣之停留 時 間（分） | 最壓 後艙 減之 壓經 站過至時減間 | 減 壓 艙 內 停 留 時 間 (分) | 總上浮時間 （分：秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.2公尺 (50呎) | 12.2公尺 (40呎) | 9.1公尺 (30呎) | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  |
| 12.2公尺 （40呎） | 230 | 0:30 |  |  |  |  | 3 | 自 水 深 九 . 一 公 尺 ︵ 30 呎 ︶ 最 後 減 壓 站 上 升 至 水 面 ， 再 進 入 減 壓 艙 加 壓 至 一 二 . 二 公 尺 ︵ 40 呎 ︶ 深 度 壓 力 之 經 過 不 得 超 過 五 分 鐘 |  | 7 | 14:30 |
|  | 250 | 0:30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 11 | 18:30 |
|  | 270 | 0:30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 19 | 22:30 |
|  | 300 | 0:30 |  |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 26:30 |
| 15.2公尺 （50呎） | 120 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 10 | 17:40 |
|  | 140 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 21 | 28:40 |
|  | 160 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 29 | 36:40 |
|  | 180 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 35 | 42:40 |
|  | 200 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 40 | 47:40 |
|  | 220 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 47 | 54:40 |
|  | 240 | 0:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 7 | 14:50 |
| 18.3公尺 （60呎） | 80 | 0:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 14 | 21:50 |
|  | 100 | 0:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 26 | 33:50 |
|  | 120 | 0:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 39 | 46:50 |
|  | 160 | 0:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 48 | 55:50 |
|  | 180 | 0:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 56 | 63:50 |
|  | 200 | 0:40 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 69 | 80:10 |
| 21.3公尺 （70呎） | 60 | 1:00 |  |  |  |  | 3 |  |  | 8 | 16:00 |
|  | 70 | 1:00 |  |  |  |  | 3 |  |  | 14 | 22:00 |
|  | 80 | 1:00 |  |  |  |  | 3 |  |  | 18 | 26:00 |
|  | 90 | 1:00 |  |  |  |  | 3 |  |  | 23 | 31:00 |
|  | 100 | 1:00 |  |  |  |  | 3 |  |  | 33 | 41:00 |
|  | 110 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 41 | 52:20 |
|  | 120 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 4 | 47 | 59:20 |
|  | 130 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 6 | 52 | 66:20 |
|  | 140 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 8 | 56 | 72:20 |
|  | 150 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 61 | 78:20 |
|  | 160 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 72 | 93:20 |
|  | 170 | 0:50 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 79 | 106:20 |
| 24.4公尺 （80呎） | 50 | 1:10 |  |  |  |  | 3 |  |  | 10 | 18:10 |
|  | 60 | 1:10 |  |  |  |  | 3 |  |  | 17 | 25:10 |
|  | 70 | 1:10 |  |  |  |  | 3 |  |  | 23 | 31:10 |
|  | 80 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 31 | 42:30 |
|  | 90 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 7 | 39 | 54:30 |
|  | 100 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 11 | 46 | 65:30 |
|  | 110 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 33 | 53 | 74:30 |
|  | 120 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 17 | 56 | 81:30 |
|  | 130 | 1:00 |  |  |  | 3 |  |  | 19 | 63 | 90:30 |

附表四之四　　空氣潛水在水面上使用氧氣減壓表

| 潛 公 水 尺 深 ︵ 度 呎 ︶ | 潛 水︵ 時分 間︶ | 至時 ︵ 第 分 ： 一 秒 站間︶ | 減壓站深度呼吸空氣之停留 時 間（分） | 最壓 後艙 減之 壓經 站過至時減間 | 減 壓 艙 內 停 留 時 間 (分) | 總上浮時間 （分：秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.2公尺 (50呎) | 12.2公尺 (40呎) | 9.1公尺 (30呎) | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  |
|  | 140 | 1:00 |  |  |  | 26 |  | 自 水 深 九 . 一 公 尺 ︵ 30 呎 ︶ 最 後 減 壓 站 上 升 至 水 面 ， 再 進 入 減 壓 艙 加 壓 至 一 二 . 二 公 尺 ︵ 40 呎 ︶ 深 度 壓 力 之 經 過 不 得 超 過 五 分 鐘 | 26 | 69 | 126:30 |
|  | 150 | 1:00 |  |  |  | 32 |  |  | 32 | 77 | 146:30 |
| 27.4公尺 （90呎） | 40 | 1:20 |  |  |  |  | 3 |  |  | 7 | 15:20 |
|  | 50 | 1:20 |  |  |  |  | 3 |  |  | 18 | 26:20 |
|  | 60 | 1:20 |  |  |  |  | 3 |  | 7 | 25 | 33:20 |
|  | 70 | 1:10 |  |  |  | 3 |  |  | 13 | 30 | 45:40 |
|  | 80 | 1:10 |  |  |  | 13 |  |  | 18 | 40 | 71:40 |
|  | 90 | 1:10 |  |  |  | 18 |  |  | 21 | 48 | 89:40 |
|  | 100 | 1:10 |  |  |  | 21 |  |  | 24 | 54 | 101:40 |
|  | 110 | 1:10 |  |  |  | 24 |  |  | 32 | 61 | 114:40 |
|  | 120 | 1:10 |  |  |  | 32 |  |  | 36 | 68 | 137:40 |
|  | 130 | 1:00 |  |  | 5 | 36 |  |  |  | 74 | 156:40 |
| 30.5公尺 （100呎） | 40 | 1:30 |  |  |  |  |  |  |  | 15 | 23:30 |
|  | 50 | 1:20 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 24 | 35:50 |
|  | 60 | 1:20 |  |  |  | 3 |  |  | 9 | 28 | 45:50 |
|  | 70 | 1:20 |  |  |  | 3 |  |  | 17 | 39 | 64:50 |
|  | 80 | 1:20 |  |  |  | 23 |  |  | 23 | 48 | 99:50 |
|  | 90 | 1:10 |  |  | 3 | 23 |  |  | 23 | 57 | 111:50 |
|  | 100 | 1:10 |  |  | 7 | 23 |  |  | 23 | 66 | 124:50 |
|  | 110 | 1:10 |  |  | 10 | 34 |  |  | 34 | 72 | 155:50 |
|  | 120 | 1:10 |  |  | 12 | 41 |  |  | 41 | 78 | 177:50 |
| 33.5公尺 （110呎） | 30 | 1:40 |  |  |  |  | 3 |  |  | 7 | 15:40 |
|  | 40 | 1:30 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 21 | 33:00 |
|  | 50 | 1:30 |  |  |  | 3 |  |  | 8 | 26 | 43:00 |
|  | 60 | 1:30 |  |  |  | 18 |  |  | 18 | 36 | 78:00 |
|  | 70 | 1:20 |  |  | 1 | 23 |  |  | 23 | 48 | 101:00 |
|  | 80 | 1:20 |  |  | 7 | 23 |  |  | 23 | 57 | 116:00 |
|  | 90 | 1:20 |  |  | 12 | 20 |  |  | 30 | 64 | 142:00 |
|  | 100 | 1:20 |  |  | 15 | 37 |  |  | 37 | 72 | 167:00 |
| 36.6公尺 （120呎） | 25 | 1:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 6 | 14:50 |
|  | 30 | 1:50 |  |  |  |  | 3 |  |  | 14 | 22:50 |
|  | 40 | 1:40 |  |  |  | 3 |  |  | 5 | 25 | 39:10 |
|  | 50 | 1:40 |  |  |  | 15 |  |  | 15 | 31 | 67:10 |
|  | 60 | 1:30 |  |  | 2 | 22 |  |  | 22 | 45 | 97:10 |
|  | 70 | 1:30 |  |  | 9 | 23 |  |  | 23 | 55 | 116:10 |
|  | 80 | 1:30 |  |  | 15 | 27 |  |  | 27 | 63 | 138:10 |
|  | 90 | 1:30 |  |  | 49 | 37 |  |  | 37 | 74 | 173:10 |
|  | 100 | 1:30 |  |  | 23 | 45 |  |  | 45 | 80 | 189:10 |

附表四之四　　空氣潛水在水面上使用氧氣減壓表

| 潛 公 水 尺 深 ︵ 度 呎 ︶ | 潛 水︵ 時分 間︶ | 至時 ︵ 第 分 ： 一 秒 站間︶ | 減壓站深度呼吸空氣之停留 時 間（分） | 最壓 後艙 減之 壓經 站過至時減間 | 減 壓 艙 內 停 留 時 間 (分) | 總上浮時間 （分：秒） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 15.2公尺 (50呎) | 12.2公尺 (40呎) | 9.1公尺 (30呎) | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  | 6.1公尺 (20呎) | 3公尺 (10呎) |  |
| 39.6公尺 （130呎） | 25 | 2:00 |  |  |  |  | 3 | 自 水 深 九 . 一 公 尺 ︵ 30 呎 ︶ 最 後 減 壓 站 上 升 至 水 面 ， 再 進 入 減 壓 艙 力 壓 至 一 二 . 二 公 尺 ︵ 40 呎 ︶ 深 度 壓 力 之 經 過 不 得 超 過 五 分 鐘 |  | 10 | 19:00 |
|  | 30 | 1:50 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 18 | 30:20 |
|  | 40 | 1:50 |  |  |  | 10 |  |  | 10 | 25 | 51:20 |
|  | 50 | 1:40 |  |  | 3 | 21 |  |  | 21 | 37 | 88:20 |
|  | 60 | 1:40 |  |  | 9 | 23 |  |  | 23 | 52 | 113:20 |
|  | 70 | 1:40 |  |  | 16 | 24 |  |  | 24 | 61 | 131:20 |
|  | 80 | 1:30 |  | 3 | 19 | 35 |  |  | 35 | 72 | 170:20 |
|  | 90 | 1:30 |  | 8 | 19 | 45 |  |  | 45 | 80 | 203:20 |
| 42.7公尺 （140呎） | 20 | 2:10 |  |  |  |  | 3 |  |  | 6 | 15:10 |
|  | 25 | 2:00 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 14 | 26:30 |
|  | 30 | 2:00 |  |  |  | 5 |  |  | 5 | 21 | 37:30 |
|  | 40 | 1:50 |  |  | 2 | 16 |  |  | 16 | 26 | 66:30 |
|  | 50 | 1:50 |  |  | 6 | 24 |  |  | 24 | 44 | 104:30 |
|  | 60 | 1:50 |  |  | 16 | 23 |  |  | 23 | 56 | 124:30 |
|  | 70 | 1:40 |  | 4 | 19 | 32 |  |  | 32 | 68 | 161:30 |
|  | 80 | 1:40 |  | 10 | 23 | 41 |  |  | 41 | 79 | 200:30 |
| 45.7公尺 （150呎） | 20 | 2:10 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 7 | 19:40 |
|  | 25 | 2:10 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 17 | 31:40 |
|  | 30 | 2:10 |  |  |  | 8 |  |  | 8 | 24 | 46:40 |
|  | 40 | 2:00 |  |  | 5 | 19 |  |  | 19 | 33 | 82:40 |
|  | 50 | 2:00 |  |  | 12 | 23 |  |  | 23 | 51 | 115:40 |
|  | 60 | 1:50 |  | 3 | 19 | 26 |  |  | 26 | 62 | 142:40 |
|  | 70 | 1:50 |  | 11 | 19 | 39 |  |  | 39 | 75 | 189:40 |
|  | 80 | 1:40 | 1 | 17 | 19 | 50 |  |  | 50 | 84 | 227:40 |
| 48.8公尺 （160呎） | 20 | 2:20 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 11 | 23:50 |
|  | 25 | 2:20 |  |  |  | 7 |  |  | 7 | 20 | 40:50 |
|  | 30 | 2:10 |  |  | 2 | 11 |  |  | 11 | 25 | 55:50 |
|  | 40 | 2:10 |  |  | 7 | 23 |  |  | 23 | 39 | 98:50 |
|  | 50 | 2:00 |  | 2 | 16 | 23 |  |  | 23 | 55 | 125:50 |
|  | 60 | 2:00 |  | 9 | 19 | 33 |  |  | 33 | 69 | 169:50 |
|  | 70 | 1:50 | 1 | 17 | 22 | 44 |  |  | 44 | 80 | 215:50 |
| 51.8公尺 （170呎） | 15 | 2:30 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 5 | 18:00 |
|  | 20 | 2:30 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 15 | 30:00 |
|  | 25 | 2:20 |  |  | 2 | 7 |  |  | 7 | 23 | 46:00 |
|  | 30 | 2:20 |  |  | 4 | 13 |  |  | 13 | 26 | 63:00 |
|  | 40 | 2:10 |  | 1 | 10 | 23 |  |  | 23 | 45 | 109:00 |
|  | 50 | 2:10 |  | 5 | 18 | 23 |  |  | 23 | 61 | 137:00 |
|  | 60 | 1:00 | 2 | 15 | 22 | 37 |  |  | 37 | 74 | 194:00 |
|  | 70 | 1:00 | 8 | 17 | 19 | 51 |  |  | 51 | 86 | 239:00 |
| 54.9公尺 （180呎） | 15 | 2:40 |  |  |  | 3 |  |  | 3 | 6 | 19:10 |
|  | 20 | 2:30 |  |  | 1 | 5 |  |  | 5 | 17 | 35:10 |
|  | 25 | 2:30 |  |  | 3 | 10 |  |  | 10 | 24 | 54:10 |
|  | 30 | 2:30 |  |  | 6 | 17 |  |  | 17 | 27 | 74:10 |
|  | 40 | 2:20 |  | 3 | 14 | 23 |  |  | 23 | 50 | 120:10 |
|  | 50 | 2:10 | 2 | 9 | 19 | 30 |  |  | 30 | 65 | 162:10 |
|  | 60 | 1:10 | 5 | 16 | 19 | 44 |  |  | 44 | 81 | 216:10 |
| 57.9公尺 （190呎） | 15 | 2:50 |  |  |  | 4 |  |  | 4 | 7 | 22:20 |
|  | 20 | 2:40 |  |  | 2 | 6 |  |  | 6 | 20 | 41:20 |
|  | 25 | 2:40 |  |  | 5 | 11 |  |  | 11 | 25 | 59:20 |
|  | 30 | 2:30 |  | 1 | 8 | 19 |  |  | 19 | 32 | 86:20 |
|  | 40 | 1:30 |  | 8 | 14 | 23 |  |  | 23 | 55 | 130:20 |
|  | 50 | 2:30 | 4 | 13 | 22 | 33 |  |  | 33 | 72 | 184:20 |
|  | 60 | 2:20 | 10 | 17 | 19 | 50 |  |  | 50 | 84 | 237:20 |

附表五  使用水面供氣人工調和混合氣(氦氧)減壓表

| 混氣 合上 氣、 之下 氧限 | 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第︵ 一分 站 ： 時秒 間︶ | 減 壓 站 深 度 之 停 留 時 間 （分） | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使 用 水 中 潛 水 之 混 合 氣 濃 度 | 使用100%O2 |  |  |
|  |  |  |  | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） |  |  |
| 上 下 限 限 為 為 40 16 % % | 1 18.3公尺 (60呎) | 10 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:00 |  |
|  |  | 20 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:00 |  |
|  |  | 30 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:00 |  |
|  |  | 40 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:00 |  |
|  |  | 60 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 24:40 |  |
|  |  | 80 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 32 | 32:40 |  |
|  |  | 100 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40 | 40:40 |  |
|  |  | 120 | 0:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 42:40 |  |
| 上 下 限 限 為 為 40 16 % % | 2 21.3公尺 (70呎) | 10 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:20 |  |
|  |  | 20 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:20 |  |
|  |  | 30 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:20 |  |
|  |  | 40 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 23 | 24:00 |  |
|  |  | 60 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 35 | 36:00 |  |
|  |  | 80 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 | 46:00 |  |
|  |  | 100 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 | 51:00 |  |
|  |  | 120 | 1:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55 | 58:00 |  |
| 上 下 限 限 為 為 38 16 % % | 2 24.4公尺 (80呎) | 10 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:40 |  |
|  |  | 20 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:40 |  |
|  |  | 25 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 2:40 |  |
|  |  | 30 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 24 | 25:20 |  |
|  |  | 40 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 32:20 |  |
|  |  | 60 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 48:20 |  |
|  |  | 80 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 57:20 |  |
|  |  | 100 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 | 64:20 |  |
|  |  | 120 | 1:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 68:20 |  |
| 上 下 限 限 為 為 34.9 16 % % | 2 27.4公尺 (90呎) | 10 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3:00 |  |
|  |  | 20 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3:00 |  |
|  |  | 30 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 | 32:40 |  |
|  |  | 40 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 39 | 40:40 |  |
|  |  | 60 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 56 | 57:00 |  |
|  |  | 80 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 | 68:40 |  |
|  |  | 100 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75 | 76:40 |  |
|  |  | 120 | 1:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 78 | 79:40 |  |
| 上 下 限 限 為 為 32.3 16 % % | 3 30.5公尺 (100呎) | 10 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3:20 |  |
|  |  | 15 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 3:20 |  |
|  |  | 20 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 25 | 28:00 |  |
|  |  | 30 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 | 38:00 |  |
|  |  | 40 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 | 49:00 |  |
|  |  | 60 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 | 68:00 |  |
|  |  | 80 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 77 | 79:00 |  |
|  |  | 100 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 84 | 86:00 |  |
|  |  | 120 | 2:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 87 | 89:00 |  |

附註：總上浮時間不包括更換氧氣輸送時間

附表五  使用水面供氣人工調和混合氣(氦氧)減壓表

| 混氣 合上 氣、 之下 氧限 | 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第︵ 一分 站 ： 時秒 間︶ | 減 壓 站 深 度 之 停 留 時 間 （分） | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使 用 水 中 潛 水 之 混 合 氣 濃 度 | 使用100%O2 |  |  |
|  |  |  |  | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） |  |  |
| 上 下 限 限 為 為 30 16 % % | 3 33.5公尺 (110呎) | 10 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 | 18:20 |  |
|  |  | 20 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 29 | 31:20 |  |
|  |  | 30 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 42 | 44:20 |  |
|  |  | 40 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 53 | 55:20 |  |
|  |  | 60 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 73 | 75:20 |  |
|  |  | 80 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 86 | 88:20 |  |
|  |  | 100 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 92 | 94:20 |  |
|  |  | 120 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 96 | 98:20 |  |
| 上 下 限 限 為 為 28 16 % % | 3 36.6公尺 (120呎) | 10 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 19 | 21:40 |  |
|  |  | 20 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 34 | 36:40 |  |
|  |  | 30 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 49 | 51:40 |  |
|  |  | 40 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 62 | 64:40 |  |
|  |  | 60 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 82 | 84:40 |  |
|  |  | 80 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 94 | 96:40 |  |
|  |  | 100 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 99 | 101:40 |  |
|  |  | 120 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 97 | 109:40 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 26.3 16 % % | 3 39.6公尺 (130呎) | 10 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 23:40 |  |
|  |  | 20 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 28 | 40:40 |  |
|  |  | 30 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 45 | 57:40 |  |
|  |  | 40 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 59 | 78:20 |  |
|  |  | 60 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 78 | 97:20 |  |
|  |  | 80 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 90 | 109:20 |  |
|  |  | 100 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 96 | 115:20 | ** |
|  |  | 120 | 2:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 11 | 98 | 118:20 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 24.8 16 % % | 4 42.7公尺 (140呎) | 10 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 11 | 24:00 |  |
|  |  | 20 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 28 | 41:00 |  |
|  |  | 30 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 45 | 58:00 |  |
|  |  | 40 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 59 | 78:40 |  |
|  |  | 60 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 78 | 97:40 |  |
|  |  | 80 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 90 | 109:40 |  |
|  |  | 100 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 96 | 115:40 | ** |
|  |  | 120 | 2:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 11 | 98 | 118:40 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 23.4 16 % % | 4 45.7公尺 (150呎) | 10 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 | 12 | 25:20 |  |
|  |  | 20 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 23 | 53:00 |  |
|  |  | 30 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 50 | 70:00 |  |
|  |  | 40 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 65 | 85:00 |  |
|  |  | 60 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 84 | 104:00 |  |
|  |  | 80 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 96 | 116:00 |  |
|  |  | 100 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 13 | 99 | 122:00 | ** |
|  |  | 120 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 16 | 99 | 127:00 | ** |

附註：1.總上浮時間不包括更換氧氣輸送時間。

2.有 ** 記號者為過度暴露值，限於災難搶救時使用。

附表五  使用水面供氣人工調和混合氣(氦氧)減壓表

| 混氣 合上 氣、 之下 氧限 | 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第︵ 一分 站 ： 時秒 間︶ | 減 壓 站 深 度 之 停 留 時 間 （分） | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使 用 水 中 潛 水 之 混 合 氣 濃 度 | 使用100%O2 |  |  |
|  |  |  |  | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） |  |  |
| 上 下 限 限 為 為 22.2 16 % % | 4 48.8公尺 ( （160呎) | 10 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 15 | 35:20 |  |
|  |  | 20 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 36 | 56:20 |  |
|  |  | 30 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 55 | 75:20 |  |
|  |  | 40 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 70 | 90:20 |  |
|  |  | 60 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 10 | 83 | 109:00 |  |
|  |  | 80 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 9 | 10 | 98 | 127:00 | ** |
|  |  | 100 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 13 | 14 | 98 | 135:00 | ** |
|  |  | 120 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 17 | 16 | 99 | 142:00 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 21.1 16 % % | 5 51.8公尺 ( （170呎) | 10 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 10 | 17 | 37:20 |  |
|  |  | 20 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 10 | 41 | 61:20 |  |
|  |  | 30 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 1 | 10 | 62 | 83:20 |  |
|  |  | 40 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 10 | 77 | 101:20 |  |
|  |  | 60 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 10 | 92 | 122:20 |  |
|  |  | 80 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 14 | 13 | 98 | 137:20 | ** |
|  |  | 100 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 18 | 15 | 99 | 147:00 | ** |
|  |  | 120 | 3:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 9 | 21 | 16 | 99 | 155:00 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 20.1 16 % % | 5 54.9公尺 ( （180呎) | 10 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 10 | 20 | 40:40 |  |
|  |  | 20 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 10 | 44 | 64:40 |  |
|  |  | 30 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 10 | 67 | 91:40 |  |
|  |  | 40 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 8 | 10 | 81 | 109:20 |  |
|  |  | 60 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 11 | 10 | 96 | 132:20 |  |
|  |  | 80 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 9 | 15 | 15 | 99 | 148:20 |  |
|  |  | 100 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 13 | 19 | 16 | 99 | 157:20 |  |
|  |  | 120 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 17 | 23 | 16 | 99 | 165:20 |  |
| 上 下 限 限 為 為 19.2 16 % % | 5 57.9公尺 ( （190呎) | 10 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 10 | 22 | 43:00 |  |
|  |  | 20 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 10 | 50 | 72:40 |  |
|  |  | 30 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 10 | 69 | 96:40 |  |
|  |  | 40 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 9 | 10 | 84 | 117:40 |  |
|  |  | 60 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 9 | 13 | 12 | 93 | 137:40 | ** |
|  |  | 80 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 13 | 18 | 15 | 99 | 158:20 | ** |
|  |  | 100 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 16 | 21 | 16 | 99 | 168:20 | ** |
|  |  | 120 | 3:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 20 | 23 | 16 | 99 | 176:20 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 19.2 16 % % | 61.0公尺 ( （200呎) | 10 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 10 | 25 | 46:00 |  |
|  |  | 20 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 4 | 10 | 53 | 78:00 |  |
|  |  | 30 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 3 | 7 | 10 | 74 | 104:40 |  |
|  |  | 40 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 10 | 10 | 86 | 123:40 |  |
|  |  | 60 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 10 | 14 | 13 | 98 | 149:40 | ** |
|  |  | 80 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 14 | 18 | 16 | 99 | 156:40 | ** |
|  |  | 100 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 12 | 17 | 23 | 16 | 99 | 177:40 | ** |
|  |  | 120 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 15 | 21 | 23 | 16 | 99 | 185:40 | ** |

附註：1.總上浮時間不包括更換氧氣輸送時間。

2.有**記號者為過度暴露值，限於災難捨救時使用。

附表五  使用水面供氣人工調和混合氣(氦氧)減壓表

| 混氣 合上 氣、 之下 氧限 | 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第︵ 一分 站 ： 時秒 間︶ | 減 壓 站 深 度 之 停 留 時 間 （分） | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使 用 水 中 潛 水 之 混 合 氣 | 使 用40% O2 | 使用100%O2 |  |  |
|  |  |  |  | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） |  |  |
| 上 下 限 限 為 為 12 % % | 6 64.0公尺 ( （210呎) | 10 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 10 | 28 | 49:20 |  |
|  |  | 20 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 6 | 10 | 57 | 85:00 |  |
|  |  | 30 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 6 | 7 | 10 | 79 | 113:00 |  |
|  |  | 40 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 10 | 10 | 90 | 133:00 |  |
|  |  | 60 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 9 | 11 | 17 | 13 | 98 | 158:40 | ** |
|  |  | 80 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 11 | 15 | 20 | 13 | 99 | 171:40 | ** |
|  |  | 100 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 14 | 19 | 23 | 16 | 99 | 187:40 | ** |
|  |  | 120 | 3:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 18 | 23 | 23 | 16 | 99 | 197:40 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 17 12 % % | 6 6 7.1公尺 ( （220呎) | 10 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 10 | 30 | 53:40 |  |
|  |  | 20 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 3 | 7 | 10 | 61 | 92:20 |  |
|  |  | 30 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 6 | 9 | 10 | 81 | 119:20 |  |
|  |  | 40 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 6 | 9 | 11 | 10 | 93 | 140:00 |  |
|  |  | 60 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 9 | 12 | 18 | 14 | 99 | 167:00 | ** |
|  |  | 80 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 12 | 17 | 21 | 16 | 99 | 184:00 | ** |
|  |  | 100 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 12 | 15 | 20 | 23 | 16 | 99 | 196:00 | ** |
|  |  | 120 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 | 14 | 19 | 23 | 23 | 16 | 99 | 206:00 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 16.3 12 % % | 7 70.1公尺 ( （230呎) | 10 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 3 | 10 | 33 | 57:40 |  |
|  |  | 20 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 4 | 7 | 10 | 65 | 98:20 |  |
|  |  | 30 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 5 | 7 | 10 | 10 | 85 | 128:20 |  |
|  |  | 40 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 3 | 7 | 9 | 13 | 11 | 95 | 149:00 |  |
|  |  | 60 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 8 | 10 | 14 | 18 | 15 | 99 | 175:00 | ** |
|  |  | 80 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 10 | 14 | 18 | 23 | 16 | 99 | 194:00 | ** |
|  |  | 100 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 12 | 17 | 23 | 23 | 16 | 99 | 207:00 | ** |
|  |  | 120 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 16 | 19 | 23 | 23 | 16 | 99 | 214:00 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 15.7 12 % % | 7 73.2公尺 ( （240呎) | 10 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 35 | 62:40 |  |
|  |  | 20 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 10 | 68 | 103:40 |  |
|  |  | 30 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 6 | 7 | 10 | 10 | 87 | 133:20 |  |
|  |  | 40 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 5 | 8 | 9 | 14 | 12 | 96 | 155:20 |  |
|  |  | 60 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 8 | 11 | 14 | 19 | 16 | 99 | 182:20 | ** |
|  |  | 80 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 7 | 11 | 16 | 18 | 23 | 16 | 99 | 201:20 | ** |
|  |  | 100 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 | 14 | 19 | 23 | 23 | 16 | 99 | 215:20 | ** |
|  |  | 120 | 4:00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 12 | 17 | 19 | 23 | 23 | 16 | 99 | 223:00 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 15.2 12 % % | 7 76.0公尺 (250呎) | 10 | 5:00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 10 | 37 | 65:00 |  |
|  |  | 20 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 7 | 10 | 70 | 108:40 |  |
|  |  | 30 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 89 | 138:40 |  |
|  |  | 40 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 5 | 9 | 9 | 14 | 13 | 96 | 159:40 |  |
|  |  | 60 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 9 | 12 | 16 | 21 | 16 | 99 | 191:20 | ** |
|  |  | 80 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 9 | 13 | 15 | 21 | 23 | 16 | 99 | 210:20 | ** |
|  |  | 100 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 11 | 14 | 19 | 23 | 23 | 16 | 99 | 222:20 | ** |
|  |  | 120 | 4:20 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 13 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 232:20 | ** |

附註：1.總上浮時間不包括更換氧氣輸送時間。

2.有 ** 記號者為過度暴露值，限於災難搶救時用。

附表五  使用水面供氣人工調和混合氣(氦氧)減壓表

| 混氣 合上 氣、 之下 氧限 | 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第︵ 一分 站 ： 時秒 間︶ | 減 壓 站 深 度 之 停 留 時 間 （分） | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使 用 水 中 潛 水 之 混 合 氣 | 使 用 40% O2 | 使 用 100% O2 |  |  |
|  |  |  |  | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） |  |  |
| 上 下 限 限 為 為 14.6 12 % % | 7 79.3公尺 ( （260呎) | 10 | 5:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | 40 | 70:00 |  |
|  |  | 20 | 5:00 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 10 | 74 | 115:00 |  |
|  |  | 30 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10 | 92 | 145:40 |  |
|  |  | 40 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 3 | 8 | 9 | 10 | 15 | 14 | 96 | 166:40 |  |
|  |  | 60 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 7 | 10 | 14 | 16 | 21 | 16 | 99 | 197:40 | ** |
|  |  | 80 | 4:40 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 6 | 10 | 13 | 17 | 23 | 23 | 16 | 99 | 218:40 | ** |
|  |  | 100 | 4:20 |  |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 9 | 13 | 16 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 232:20 | ** |
|  |  | 120 | 4:20 |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 11 | 14 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 240:20 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 14.2 12 % % | 82.3公尺 (270呎) | 10 | 5:20 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 10 | 42 | 73:20 |  |
|  |  | 20 | 5:00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 78 | 122:00 |  |
|  |  | 30 | 5:00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 3 | 6 | 6 | 9 | 13 | 10 | 93 | 152:00 |  |
|  |  | 40 | 4:40 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 8 | 8 | 12 | 16 | 13 | 98 | 173:40 | ** |
|  |  | 60 | 4:40 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 6 | 8 | 10 | 14 | 19 | 23 | 16 | 99 | 206:40 | ** |
|  |  | 80 | 4:40 |  |  |  |  |  |  | 7 | 3 | 8 | 11 | 14 | 17 | 23 | 23 | 16 | 99 | 225:40 | ** |
|  |  | 100 | 4:40 |  |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 237:40 | ** |
|  |  | 120 | 4:40 |  |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 12 | 16 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 247:40 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 13.7 12 % % | 85.4公尺 ( 280呎) | 10 | 5:40 |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 10 | 46 | 78:40 |  |
|  |  | 20 | 5:20 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 7 | 7 | 10 | 81 | 127:20 |  |
|  |  | 30 | 5:00 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 5 | 5 | 9 | 9 | 12 | 10 | 96 | 159:00 |  |
|  |  | 40 | 5:00 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 4 | 6 | 8 | 9 | 12 | 17 | 15 | 98 | 181:00 |  |
|  |  | 60 | 5:00 |  |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 6 | 8 | 12 | 15 | 18 | 23 | 16 | 99 | 213:00 | ** |
|  |  | 80 | 4:40 |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 7 | 9 | 11 | 15 | 17 | 23 | 23 | 16 | 99 | 231:40 | ** |
|  |  | 100 | 4:40 |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 9 | 11 | 15 | 17 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 246:40 | ** |
|  |  | 120 | 4:40 |  |  |  |  |  | 7 | 4 | 11 | 13 | 16 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 255:40 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 13.3 12 % % | 98.4公尺 (290呎) | 10 | 5:40 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | 49 | 82:40 |  |
|  |  | 20 | 5:20 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 83 | 134:20 |  |
|  |  | 30 | 5:20 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | 12 | 94 | 162:20 |  |
|  |  | 40 | 5:20 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 15 | 98 | 186:20 | ** |
|  |  | 60 | 5:00 |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 23 | 16 | 99 | 219:00 | ** |
|  |  | 80 | 5:00 |  |  |  |  |  | 7 | 2 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | 16 | 99 | 240:00 | ** |
|  |  | 100 | 5:00 |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 254:00 | ** |
|  |  | 120 | 5:00 |  |  |  |  |  | 7 | 8 | 11 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 264:00 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 12.9 12 % % | 91.5公尺 (300呎) | 10 | 6:00 |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 10 | 49 | 83:00 |  |
|  |  | 20 | 5:40 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 83 | 134:40 |  |
|  |  | 30 | 5:40 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 9 | 9 | 14 | 12 | 94 | 162:40 |  |
|  |  | 40 | 5:20 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 17 | 15 | 98 | 186:40 | ** |
|  |  | 60 | 5:20 |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 6 | 7 | 9 | 12 | 15 | 20 | 23 | 16 | 99 | 219:20 | ** |
|  |  | 80 | 5:20 |  |  |  |  |  |  | 2 | 8 | 10 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | 16 | 99 | 240:20 | ** |
|  |  | 100 | 5:20 |  |  |  |  |  | 7 | 5 | 10 | 12 | 15 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 254:20 | ** |
|  |  | 120 | 5:20 |  |  |  |  |  |  | 8 | 11 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 264:20 | ** |

附註：1.總上浮時間不包括更換氧氣輸送時間。

2.有**記號者為過度暴露值，限於災難搶救時用。

附表五  使用水面供氣人工調和混合氣(氦氧)減壓表

| 混氣 合上 氣、 之下 氧限 | 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第︵ 一分 站 ： 時秒 間︶ | 減 壓 站 深 度 之 停 留 時 間 （分） | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使 用 水 中 潛 水 之 混 合 氣 | 使 用 40% O2 | 使 用 100% O2 |  |  |
|  |  |  |  | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） |  |  |
| 上 下 限 限 為 為 12.5 10 % % | 94.5公尺 (310呎) | 10 | 6:00 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 54 | 93:00 | ** |
|  |  | 20 | 5:40 |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 10 | 10 | 85 | 141:40 | ** |
|  |  | 30 | 5:40 |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 15 | 13 | 98 | 175:40 | ** |
|  |  | 40 | 5:20 |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 19 | 16 | 99 | 199:20 | ** |
|  |  | 60 | 5:20 |  |  |  |  | 7 | 0 | 5 | 6 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 16 | 99 | 231:20 | ** |
|  |  | 80 | 5:20 |  |  |  |  | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 253:20 | ** |
|  |  | 100 | 5:20 |  |  |  |  | 7 | 5 | 9 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 267:20 | ** |
|  |  | 120 | 5:20 |  |  |  |  | 7 | 7 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 277:20 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 12.2 10 % % | 97.6公尺 (320呎) | 10 | 6:20 |  |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 56 | 96:20 | ** |
|  |  | 20 | 6:00 |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 | 10 | 88 | 148:40 | ** |
|  |  | 30 | 6:00 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 11 | 17 | 13 | 98 | 181:40 | ** |
|  |  | 40 | 5:40 |  |  |  |  | 7 | 0 | 4 | 4 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 20 | 16 | 99 | 205:40 | ** |
|  |  | 60 | 5:40 |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 6 | 8 | 9 | 11 | 14 | 17 | 23 | 23 | 16 | 99 | 240:20 | ** |
|  |  | 80 | 5:40 |  |  |  | 7 | 0 | 6 | 8 | 8 | 13 | 14 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 261:20 | ** |
|  |  | 100 | 5:40 |  |  |  | 7 | 2 | 7 | 10 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 277:20 | ** |
|  |  | 120 | 5:20 |  |  |  | 7 | 4 | 9 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 283:20 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 11.8 10 % % | 100.5公尺 (330呎) | 10 | 6:20 |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 59 | 101:20 | ** |
|  |  | 20 | 6:00 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 10 | 10 | 10 | 90 | 153:00 | ** |
|  |  | 30 | 6:00 |  |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 6 | 8 | 8 | 13 | 17 | 14 | 98 | 187:00 | ** |
|  |  | 40 | 5:40 |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 4 | 5 | 7 | 7 | 10 | 12 | 17 | 22 | 16 | 99 | 212:40 | ** |
|  |  | 60 | 5:40 |  |  |  | 7 | 0 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 247:40 | ** |
|  |  | 80 | 5:40 |  |  |  | 7 | 2 | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 267:40 | ** |
|  |  | 100 | 5:40 |  |  |  | 7 | 5 | 9 | 9 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 281:40 | ** |
|  |  | 120 | 5:20 |  |  | 7 | 1 | 7 | 10 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 291:20 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 11.5 10 % % | 103.7公尺 (340呎) | 10 | 6:40 |  |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 61 | 104:40 | ** |
|  |  | 20 | 6:20 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 90 | 158:20 | ** |
|  |  | 30 | 6:00 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 6 | 8 | 9 | 13 | 18 | 14 | 98 | 192:00 | ** |
|  |  | 40 | 6:00 |  |  |  | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 13 | 16 | 22 | 16 | 98 | 216:00 | ** |
|  |  | 60 | 5:40 |  |  | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 9 | 10 | 13 | 16 | 18 | 21 | 23 | 16 | 99 | 251:40 | ** |
|  |  | 80 | 5:40 |  |  | 7 | 0 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 15 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 273:40 | ** |
|  |  | 100 | 5:40 |  |  | 7 | 2 | 8 | 8 | 12 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 288:40 | ** |
|  |  | 120 | 5:40 |  |  | 7 | 4 | 9 | 11 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 297:40 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 11.2 10 % % | 106.7公尺 (350呎) | 10 | 6:40 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 64 | 109:40 | ** |
|  |  | 20 | 6:20 |  |  |  | 7 | 0 |  | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 9 | 13 | 10 | 94 | 164:20 | ** |
|  |  | 30 | 6:20 |  |  |  | 7 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 | 8 | 11 | 13 | 18 | 14 | 99 | 197:20 | ** |
|  |  | 40 | 6:00 |  |  | 7 | 0 | 1 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 14 | 17 | 23 | 16 | 99 | 223:00 | ** |
|  |  | 60 | 6:00 |  |  | 7 | 0 | 5 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 16 | 19 | 23 | 23 | 16 | 99 | 258:00 | ** |
|  |  | 80 | 6:00 |  |  | 7 | 2 | 7 |  | 10 | 11 | 13 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 280:00 | ** |
|  |  | 100 | 5:40 |  | 7 | 0 | 6 | 8 | 9 | 11 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 294:40 | ** |
|  |  | 120 | 5:40 |  | 7 | 1 | 7 | 9 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 303:40 | ** |

附註：1.總上浮時間不包括更換氧氣輸送時間。

2.有**記號者為過度暴露值，限於災難搶救時用。

附表五  使用水面供氣人工調和混合氣(氦氧)減壓表

| 混氣 合上 氣、 之下 氧限 | 潛 水 深 度 | 潛︵ 水 時分 間︶ | 至 第︵ 一分 站 ： 時秒 間︶ | 減 壓 站 深 度 之 停 留 時 間 （分） | 總 ︵ 上 分 浮 ： 時 秒 間 ︶ | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 使 用 水 中 潛 水 之 混 合 氣 | 使 用 40% O2 | 使 用 100% O2 |  |  |
|  |  |  |  | 57.9公尺 （190呎） | 54.9公尺 （180呎） | 51.8公尺 （170呎） | 48.8公尺 （160呎） | 45.7公尺 （150呎） | 42.7公尺 （140呎） | 39.6公尺 （130呎） | 36.6公尺 （120呎） | 33.5公尺 （110呎） | 30.5尺 （100呎） | 27.4公尺 （90呎） | 24.4公尺 （80呎） | 21.3公尺 （70呎） | 18.3公尺 （60呎） | 15.2公尺 （50呎） | 12.2公尺 （40呎） |  |  |
| 上 下 限 限 為 為 10.9 10 % % | 109.8公尺 (360呎) | 10 | 7:00 |  |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 7 | 10 | 66 | 113:00 | ** |
|  |  | 20 | 6:40 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 10 | 94 | 167:40 | ** |
|  |  | 30 | 6:20 |  |  | 7 | 0 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 13 | 19 | 15 | 99 | 202:20 | ** |
|  |  | 40 | 6:20 |  |  | 7 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 | 14 | 20 | 23 | 16 | 99 | 229:20 | ** |
|  |  | 60 | 6:20 |  |  | 7 | 2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 11 | 14 | 16 | 19 | 23 | 23 | 16 | 99 | 263:20 | ** |
|  |  | 80 | 6:00 |  | 7 | 0 | 6 | 6 | 8 | 11 | 12 | 14 | 16 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 286:00 | ** |
|  |  | 100 | 6:00 |  | 7 | 2 | 7 | 8 | 11 | 13 | 13 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 300:00 | ** |
|  |  | 120 | 6:00 |  | 7 | 4 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 309:00 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 10.6 10 % % | 112.8公尺 (370呎) | 10 | 7:00 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 68 | 118:00 | ** |
|  |  | 20 | 6:40 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 | 94 | 171:40 | ** |
|  |  | 30 | 6:20 |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 13 | 19 | 16 | 99 | 209:20 | ** |
|  |  | 40 | 6:20 |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 20 | 23 | 16 | 99 | 233:20 | ** |
|  |  | 60 | 6:20 |  | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 268:20 | ** |
|  |  | 80 | 6:00 | 7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 292:00 | ** |
|  |  | 100 | 6:00 | 7 | 0 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 307:00 | ** |
|  |  | 120 | 6:00 | 7 | 1 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 316:00 | ** |
| 上 下 限 限 為 為 10.4 10 % % | 115.9公尺 (380呎) | 10 | 7:20 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 7 | 7 | 10 | 68 | 118:20 | ** |
|  |  | 20 | 7:00 |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 10 | 13 | 12 | 94 | 172:00 | ** |
|  |  | 30 | 6:40 |  | 7 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 8 | 11 | 16 | 19 | 16 | 99 | 209:40 | ** |
|  |  | 40 | 6:40 |  | 7 | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 11 | 14 | 20 | 23 | 16 | 99 | 233:40 | ** |
|  |  | 60 | 6:40 |  | 7 | 0 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 11 | 13 | 17 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 268:40 | ** |
|  |  | 80 | 6:20 | 7 | 0 | 3 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 292:20 | ** |
|  |  | 100 | 6:20 | 7 | 0 | 6 | 7 | 9 | 10 | 14 | 15 | 16 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 307:20 | ** |
|  |  | 120 | 6:20 | 7 | 1 | 7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 | 15 | 17 | 19 | 20 | 23 | 23 | 16 | 99 | 316:20 | ** |

附註：1.總上浮時間不包括更換氧氣輸送時間。

2.有**記號者為過度暴露值，限於災難搶救時用。

附表五之一  人工調和混合氣(氦氧)潛水在水面上使用氧氣減壓表

| 最後減壓站深度 12.2公尺(40呎) 呼吸氧氣之停留 時間 (分) | 最後減壓站至減壓 艙之經過時間 | 在12.2公 尺(40呎) 減壓艙內 停留時間 (分) | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 小於30者 | 自水中最後減壓站 上升至水面，再進 入減壓艙加壓至 12.2公尺(40呎) 深度壓力之經過時 間不得超過五分鐘。 | 30 | 在12.2公尺(40呎) 減壓艙內停留呼吸 氧氣時，每隔30分 後，應轉換呼吸空氣 5分後，始得再繼續 呼吸氧氣。 |
| 超過30， 未滿60者 |  | 60 |  |
| 起過60， 未滿90者 |  | 90 |  |
| 90以上者 |  | 120 |  |

附表五之二

飽和潛水之潛水鐘向上游走深度之限制

(Unlimited Duration Excursion Limits (Upward))

| 在最後48小時以內，由最深深度到達較淺度之限制 Litits for Excursions Shallower Than The Deepest Depth Attained Within The Last 48 Hours |
| --- |
| 最深深度 公尺(呎) | 最大向上 游走距離 公尺(呎) | 最大向上 游走深度 公尺(呎) |  | 最深深度 公尺(呎) | 最大向上 游走距離 公尺(呎) | 最大向上 游走深度 公尺(呎) |
| 8.8 ( 29) 9.1 ( 30) 12.2 ( 40) 15.2 ( 50) 18.3 ( 60) 21.3 ( 70) 24.4 ( 80) 27.4 ( 90) 30.5 (100) | 8.8 ( 29) 8.8 ( 29) 9.7 ( 32) 10.6 ( 35) 11.2 ( 37) 12.2 ( 40) 12.8 ( 42) 13.4 ( 44) 14.3 ( 47) | ( 0) 0.3 ( 1) 2.4 ( 8) 4.5 ( 15) 7.0 ( 23) 9.1 ( 30) 11.5 ( 38) 14.0 ( 46) 16.1 ( 53) |  | 155.5（510） 158.6（520） 161.6（530） 164.7（540） 167.7（550） 170.8（560） 173.9（570） 176.9（580） 179.9（590） 183 （600） | 32.0（105） 32.3（106） 32.6（107） 32.9（108） 33.5（110） 33.8（111） 34.1（112） 34.7（113） 34.7（114） 35.0（115） | 123.5（405） 126.2（415） 129.0（423） 131.7（432） 134.2（440） 136.9（449） 139.6（458） 142.4（467） 145.1（476） 147.9（485） |
| 33.5（110） 36.6（120） 39.6（130） 72.7（140） 45.7（150） 48.8（160） 51.8（170） 54.9（180） 57.9（190） 61 （200） | 14.9（49） 15.5（51） 16.1（53） 16.7（55） 17.0（56） 17.6（58） 18.3（60） 18.9（62） 19.2（63） 20.1（66） | 18.6（ 61） 21.0（ 69） 23.4（ 77） 25.9（ 85） 28.6（ 94） 31.1（102） 33.5（110） 35.9（118） 38.7（127） 41.1（135） |  | 186.0（610） 189.1（620） 192.1（630） 195.2（640） 198.2（650） 201.3（660） 204.3（670） 207.4（680） 210.4（690） 213.5（700） | 35.3（116） 35.6（117） 35.9（118） 36.2（119） 36.2（119） 36.6（120） 36.9（121） 37.2（122） 37.5（123） 37.8（124） | 150.6（494） 153.4（503） 156.1（512） 158.9（521） 161.9（531） 164.7（540） 167.4（549） 170.1（556） 172.9（567） 175.6（576） |
| 64.0（210） 67.1（220） 70.1（230） 73.2（240） 76.2（250） 79.3（260） 82.3（270） 85.4（280） 88.4（290） 91.5（300） | 20.4（67） 20.7（68） 21.3（70） 21.6（71） 22.2（73） 22.5（74） 23.1（76） 23.4（77） 24.0（79） 24.4（80） | 43.6（143） 46.3（152） 48.8（160） 51.5（169） 53.9（177） 56.7（186） 59.1（194） 61.9（203） 64.3（211） 67.1（220） |  | 216.5（710） 219.6（720） 222.6（730） 225.7（740） 228.7（750） 231.8（760） 234.8（770） 237.9（780） 240.9（790） 244 （800） | 38.1（125） 38.4（126） 38.7（127） 39.0（128） 39.3（129） 39.6（130） 39.9（131） 39.9（131） 40.2（132） 40.5（133） | 178.4（585） 181.4（594） 183.9（603） 186.6（612） 189.4（621） 192.1（630） 194.8（639） 197.9（649） 200.6（658） 203.4（667） |
| 94.5（310） 97.6（320） 100.6（330） 103.7（340） 106.7（350） 109.8（360） 112.8（370） 115.9（380） 118.9（390） 122 （400） | 24.7（81） 25.3（83） 25.6（84） 25.9（85） 26.5（87） 26.8（88） 27.1（89） 27.4（90） 28.0（92） 28.3（93） | 69.8（220） 72.2（237） 75.0（246） 77.7（255） 80.2（263） 82.9（272） 85.7（281） 88.4（290） 90.8（298） 93.6（307） |  | 247.0（810） 250.1（820） 253.1（830） 256.2（840） 259.2（850） 262.3（860） 265.3（870） 268.4（880） 271.4（890） 274.5（900） | 40.8（134） 41.1（135） 41.6（136） 41.7（137） 41.7（137） 42.0（138） 42.3（139） 42.7（140） 43.0（141） 43.3（142） | 206.1（676） 208.7（685） 211.6（694） 214.4（703） 217.4（713） 220.2（722） 222.9（731） 225.7（740） 228.4（749） 231.1（758） |
| 125.0（410） 128.1（420） 131.1（430） 134.2（440） 137.2（450） 140.3（460） 143.3（470） 146.4（480） 149.4（490） 152.5（500） | 28.6（ 94） 28.9（ 95） 29.2（ 96） 29.5（ 97） 30.1（ 98） 30.5（100） 30.8（101） 31.4（102） 31.4（103） 31.7（104） | 96.3（316） 99.1（325） 101.8（334） 104.6（343） 107.0（351） 109.8（360） 112.5（369） 115.2（378） 118.0（387） 120.7（396） |  | 277.5（910） 280.6（920） 283.6（930） 286.7（940） 289.7（950） 292.8（960） 295.8（970） 298.9（980） 301.9（990） 305 （1000） | 43.3（142） 43.6（143） 43.9（144） 44.2（145） 44.5（146） 44.5（146） 44.8（147） 45.1（148） 45.4（149） 45.7（150） | 234.2（768） 236.9（777） 239.7（786） 242.4（795） 245.2（804） 248.2（814） 251.0（823） 253.7（832） 256.5（841） 259.2（850） |

附表五之二

飽和潛水之潛水鐘向上游走深度之限制

(Unlimited Duration Excursion Limits (Downward))

| 最深深度 公尺(呎) | 最大向上 游走距離 公尺(呎) | 最大向上 游走深度 公尺(呎) |  | 最深深度 公尺(呎) | 最大向上 游走距離 公尺(呎) | 最大向上 游走深度 公尺(呎) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 3. ( 10) 6.1 ( 20) 9.1 ( 30) 12.2 ( 40) 15.2 ( 50) 18.3 ( 60) 21.3 ( 70) 24.4 ( 80) 27.4 ( 90) 30.5 (100) | 8.8 ( 29) 10.0 ( 33) 11.2 ( 37) 12.2 ( 40) 13.1 ( 43) 14.0 ( 46) 14.6 ( 48) 15.5 ( 51) 16.1 ( 53) 17.0 ( 56) 17.6 ( 58) | 8.8 ( 29) 13.1 ( 43) 17.3 ( 57) 21.3 ( 70) 25.3 ( 83) 29.2 ( 96) 32.9 (108) 36.9 (121) 40.5 (133) 44.5 (146) 48.1 (158) |  | 125.0 (410) 128.1 (420) 131.1 (430) 134.2 (440) 137.2 (450) 140.3 (460) 143.3 (470) 146.4 (480) 149.4 (490) 152.5 (500) | 32.3 (106) 32.6 (107) 32.9 (108) 33.2 (109) 33.8 (111) 33.1 (112) 34.4 (113) 34.7 (114) 35.0 (115) 35.3 (116) | 157. (516) 160.7 (527) 164.0 (538) 167.4 (549) 171.1 (561) 174.4 (572) 177.8 (583) 181.1 (594) 184.5 (605) 187.8 (616) |
| 33.5 (110) 36.6 (120) 39.6 (130) 42.7 (140) 45.7 (150) 48.8 (160) 51.8 (170) 54.9 (180) 57.9 (190) 61.0 (200) | 18.3 ( 60) 18.9 ( 62) 19.5 ( 64) 22.1 ( 66) 22.7 ( 68) 22.3 ( 70) 22.9 ( 72) 22.2 ( 73) 22.8 ( 75) 23.4 ( 77) | 51.8 (170) 55.5 (182) 59.1 (194) 62.8 (206) 66.4 (218) 70.1 (230) 73.8 (242) 77.1 (253) 80.8 (265) 84.4 (277) |  | 158.5 (510) 158.6 (520) 161.6 (530) 164.7 (540) 167.7 (550) 170.8 (560) 173.8 (570) 176.9 (580) 179.9 (590) 183.0 (600) | 35.6 (117) 35.9 (118) 36.2 (119) 36.6 (120) 37.2 (122) 37.5 (123) 37.8 (124) 38.1 (125) 38.4 (126) 38.7 (127) | 191.2 (627) 194.5 (638) 197.9 (649) 201.3 (660) 204.9 (672) 208.3 (683) 211.6 (694) 215.0 (705) 218.3 (716) 221.7 (727) |
| 64.0 (210) 37.1 (220) 70.1 (230) 73.2 (240) 76.2 (250) 79.3 (260) 82.3 (270) 85.4 (280) 88.4 (290) 91.5 (300) | 23.7 ( 78) 24.4 ( 80) 25.0 ( 82) 25.3 ( 83) 25.9 ( 85) 26.2 ( 86) 26.8 ( 88) 27.1 ( 89) 27.4 ( 90) 28.0 ( 92) | 87.8 (288) 91.5 (300) 95.1 (312) 98.5 (323) 102.1 (335) 105.5 (346) 109.1 (358) 112.5 (369) 115.9 (380) 119.5 (392) |  | 186.0 (610) 189.1 (620) 192.1 (630) 195.2 (640) 198.2 (650) 201.3 (660) 204.3 (670) 307.4 (680) 310.4 (690) 213.5 (700) | 39.0 (128) 39.3 (129) 39.6 (130) 39.9 (131) 40.2 (132) 40.5 (133) 40.5 (133) 40.8 (134) 41.4 (135) 41.4 (136) | 225.0 (738) 228.4 (749) 231.8 (760) 235.1 (771) 238.5 (782) 241.8 (793) 244.9 (803) 248.2 (814) 251.6 (825) 254.9 (836) |
| 94.5 (310) 97.6 (320) 100.6 (330) 103.7 (340) 106.7 (350) 109.8 (360) 112.8 (370) 115.9 (380) 118.9 (390) 122.0 (400) | 28.3 ( 93) 28.9 ( 95) 29.2 ( 96) 29.5 ( 97) 29.8 ( 98) 30.5 (100) 30.8 (101) 31.1 (102) 31.4 (103) 32.0 (105) | 122.9 (403) 126.5 (415) 129.9 (426) 133.2 (437) 136.6 (448) 140.3 (460) 143.6 (471) 147.0 (482) 150.3 (493) 154.0 (505) |  | 216.5 (710) 219.6 (720) 222.6 (730) 225.7 (740) 228.7 (750) 231.8 (760) 234.8 (770) 237.9 (780) 240.9 (790) 244.0 (800) | 41.7 (137) 42.0 (138) 42.3 (139) 42.7 (140) 43.0 (141) 43.3 (142) 43.6 (143) 43.9 (144) 43.9 (144) 44.2 (145) | 258.3 (847) 261.6 (858) 265.0 (869) 268.4 (880) 271.7 (891) 275.1 (902) 278.4 (913) 281.8 (924) 284.8 (934) 288.2 (945) |
|  |  |  |  | 247.0 (810) 250.1 (820) 253.1 (830) 256.2 (840) 259.2 (850) | 44.5 (146) 44.8 (147) 45.1 (148) 45.4 (149) 45.7 (150) | 291.5 (956) 294.9 (967) 298.2 (978) 301.6 (989) 305.0(1000) |

附表六 使用水肺空氣潛水之裝備表

| 編號 | 名稱 | 性能 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 呼吸調節器 | 具隨潛水深度壓力變化自動調整偵測潛水員之呼吸量。 |  |
| 2. | 高壓氣瓶及氣閥(含背架及平底護套) | 氣瓶能耐二○○公斤/平方公分(三、○○○PSi)以上之壓力;氣閥具三五公斤/平方公分(五○○PSi)以上之氣量。 |  |
| 3. | 防寒衣 | 適於水溫攝氏二十度以下之工作水域。 |  |
| 4. | 面鏡(含頭帶) | 頭帶可調整長短。 |  |
| 5. | 配重帶 | 具快卸扣。 |  |
| 6. | 潛水儀表(含深度表、壓力表、指北針、溫度計及記事板) |  |  |
| 7. | 蛙鞋及潛水刀 |  |  |
| 8. | 救生衣 | 在緊急狀況下能迅速充氣使潛水員能漂浮水面上，並不得影響頭部運動。 |  |
| 9. | 減壓艙 | 可容納二人以上，並依第五章第二節有關減壓艙之規定。 | 一、適於潛水深度超過五十公尺以上者。 二、適於潛水深度未達五十公尺，在水面上之減壓艙內使用氧氣或空氣減壓者。 |

附表七：使用水面供氣空氣潛水之裝備表

| 編號 | 名稱 | 性能 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 減壓艙 | 可容納二人以上，並依第五章第二節有關減壓艙之規定 | 一、適於潛水深度超過五十公尺以上者。 二、適於潛水深度未達五十公尺，但在水面上之減壓艙內使用氧氣或空氣減壓者。 |
| 2. | 高、低壓空氣壓縮機 |  |  |
| 3. | 氣瓶(含高壓氣瓶、氧氣瓶) |  |  |
| 4. | 臍帶組(含氣管通信、氣壓及安全索) |  |  |
| 5. | 控制板(含頂蓋) | 儀表須有中文英文標示。 |  |
| 6. | 潛水頭蓋 |  |  |
| 7. | 潛水架(含緊急備用氣瓶、工具箱、照明設備) |  |  |
| 8. | 潛水儀表(含深度表、壓力表、指北針、溫度計及記事板) |  |  |
| 9. | 防寒衣、配重帶、蛙鞋及淺水刀 |  |  |
| 10. | 起重設備 |  |  |

附表八：使用水面供氣人工調和混合氣潛水之裝備表

| 編號 | 名稱 | 性能 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 減壓艙 | 可容納二人以上，並依第五章第二節有關減壓艙之規定。 |  |
| 2. | 臍帶組(含氣管、通信、氣壓及安全索) |  |  |
| 3. | 混合氣供氣組(含儲氣架) |  |  |
| 4. | 高壓備用氣組(含四支氣瓶、管線及接頭) | 氣瓶容積二立方公尺以上，並耐二○○公斤/平方公分(三、○○○PSi)以上之壓力。 |  |
| 5. | 緊急氣瓶組(含背架) | 氣瓶容積一.四立方公尺以上，並耐二○○公斤/平方公尺(三、○○○PSi)以上之壓力。 |  |
| 6. | 潛水專用之低壓空氣機組(含儲氣槽及管路) |  |  |
| 7. | 供氣系統控制箱 | 同時供二人以上使用。 |  |
| 8. | 潛水儀表(含深度表、壓力表、指北針、溫度計及記事本) |  |  |
| 9. | 密閉或開放式潛水鐘(含吊架及機具) |  |  |
| 10. | 防寒衣、配重帶及蛙鞋及潛水刀 |  |  |
| 11. | 全頭罩及頭盔 |  |  |
| 12. | 氣體分析儀 | 分析氧氣含量 |  |
| 13. | 起重設備 |  |  |

附表九：使用飽和潛水之裝備表

| 編號 | 名稱 | 性能 | 備註 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 飽和作業控制室 | 須有下列二至十二項裝備之控制儀器。 |  |
| 2. | 潛水鐘 | (1)潛水控制儀(2)潛海鐘緊急回收起重設備(3)氣氧監控系統(4)二氧化碳分析器(5)潛水急救箱(6)通訊設備(7)加壓閥(8)潛水鐘發訊器 |  |
| 3. | 生活艙 | (1)至少有一隔艙(2)須有西藥傳送艙(3)雙向通訊器材(4)加溫及照明設備(5)加壓管路須有主管路及備用管路(6)空氣調節功能：溫度24-35℃+-0.6℃，相對濕度30%-70%+-5%。 |  |
| 4. | 傳接艙 |  |  |
| 5. | 緊急救援艙 |  |  |
| 6. | 緊急控制室 | 可監控緊急援艙內之氣體加減壓、潛水深度及氧氣、二氧化碳比例。 |  |
| 7. | 飽和臍管 | (1)加壓管路(2)測深管(3)排氣管(4)氣體取樣管(5)通信電纜(6)電力纜線。 |  |
| 8. | 零件工作櫃 |  |  |
| 9. | 環境控制系統 | (1)氧氣成分控制(2)二氧化碳控制(3)溫度控制(4)濕度控制(5)空調範圍溫度24-35℃+-0.6℃，相對濕度40%-70%+-5% |  |
| 10. | 潛水員熱水衣及供應熱水系統 | (1)溫度不超過40℃(2)氣槽壓力達最大潛水深度壓力再加1公斤/平方公分 |  |
| 11. | 氣體回收系統 | (1)可有效回收氣體，並壓縮於氣瓶組中(2)需有效達90%回收。 |  |
| 12. | 二氧化碳過濾系統 | (1)使用電壓不超過二十四伏特(2)使用防爆型電氣設備。 |  |

# Text boxes

高

壓

室

內

作

業

壓

力

(Kg/cm2)

(超過8.0  9.0以下)

(超過7.0  8.0以下)

(超過6.5  7.0以下)

(超過6.0  6.5以下)

(超過5.5  6.0以下)

(超過5.0  5.5以下)

(超過4.5  5.0以下)

(超過4.2  4.5以下)

(超過4.0  4.2以下)

(超過3.8  4.0以下)

(超過3.6  3.8以下)

(超過3.4  3.6以下)

(超過3.2  3.4以下)

(超過3.0  3.2以下)

(超過2.8  3.0以下)

(超過2.6  2.8以下)

(超過2.4  2.6以下)

(超過2.2  2.4以下)

(超過2.0  2.2以下)

(超過1.8  2.0以下)

(超過1.6  1.8以下)

(超過1.4  1.6以下)

(超過1.2  1.4以下)

(超過1.0  1.2以下)

體

內

氣

體

壓

力

係

數







30

60

90

120

150

180

210

240

270

300

2.2

2.1

2.0

1.9

1.8

1.7

1.6

1.5

1.4

1.3

1.2

U

150

120

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

5





修正時間(分鐘)

壓減時間（分鐘）